УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

# ______________________

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации комплексов и систем заправки ракетносителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонентами ракетного топлива

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Эксплуатация комплексов и систем заправки ракет-носителей (РН), разгонных блоков (РБ) и космических аппаратов (КА) компонентами ракетного топлива |  | 25.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Заправка РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива |
| Группа занятий: |
| 2145 | Инженеры-механики и технологи машиностроения | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 51.22.3 | Запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Эксплуатация комплексов и систем заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива | 4 | Подготовка систем и агрегатов заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива к использованию по назначению | А/01.4 | 4 |
|  |  |  | Поддержание систем и агрегатов заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива в готовности к применению по назначению | А/02.4 | 4 |
| B | Организация и контроль выполнения работ на всех этапах эксплуатации комплексов и систем заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива | 7 | Организация и контроль выполнения работ при заправке РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива в штатном режиме и при проведении испытаний | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и контроль выполнения работ при проведении мероприятий по поддержанию систем и агрегатов заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива в готовности к применению по назначению | B/02.7 | 7 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Эксплуатация комплексов и систем заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива | Код | А | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Оператор заправки Слесарь механосборочных работ |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Стажировка на рабочем месте, допуск к самостоятельной работе локальным нормативным актом |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| ЕТКС | §245 | Оператор заправочных станций 4-й разряд |
| ОКНПО | 070302 | Слесарь по ремонту агрегатов |
| 3.1.1. Трудовая функция |
| Наименование | Подготовка систем и агрегатов заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива к использованию по назначению | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка емкостей систем и агрегатов заправки к приему компонентов ракетного топлива |
|  | Заполнение емкостей агрегатов систем заправки стартовых комплексов, заправочно-нейтрализационных станций и подвижных заправочных агрегатов компонентами ракетного топлива из железнодорожных цистерн, цистерн-контейнеров, транспортно-заправочных контейнеров |
|  | Отбор проб компонентов ракетного топлива для проведения химических анализов |
|  | Наполнение емкостей агрегатов систем заправки криогенными продуктами |
|  | Подготовка компонентов ракетного топлива к заправке в емкости РН, РБ и КА |
|  | Слив компонентов ракетного топлива из емкостей (баков) РН, РБ и КА |
|  | Возвращение систем и агрегатов заправки в исходное состояние |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Выполнять механосборочные работы при сборке и разборке заправочных коммуникаций наполнительных соединений систем и агрегатов заправки, при замене фильтрующих элементов и металлорукавов, а также при выполнении других операций |
|  | Осуществлять промывку и нейтрализацию заправочных коммуникаций наполнительных соединений агрегатов систем заправки |
|  | Осуществлять опрессовку соединительных коммуникаций |
|  | Осуществлять внутренний осмотр и очистку емкостей хранилищ агрегатов систем заправки |
| Необходимые знания | Общие сведения о химических и физических свойствах применяемых компонентов ракетного топлива, технологических газов и других применяемых материалов, характер их воздействия на организм человека, требования охраны труда и взрывопожаробезопасности при работе с ними |
|  | Назначение, устройство, принципы функционирования, технические характеристики и правила эксплуатации обслуживаемых систем и агрегатов |
|  | Правила нейтрализации оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, инструмента |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила отбора проб компонентов ракетного топлива |
|  | Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных и аварийных ситуаций |
|  | Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.2. Трудовая функция |
| Наименование | Поддержание систем и агрегатов заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива в готовности к применению по назначению | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования |
|  | Устранение неисправностей, выявленных при проведении технических осмотров оборудования |
| Необходимые умения | Выполнять механосборочные и электромонтажные работы |
|  | Осуществлять подготовку контрольно-измерительных приборов к передаче для поверки |
|  | Осуществлять поиск и устранение неисправностей эксплуатируемого оборудования |
| Необходимые знания | Общие сведения о химических и физических свойствах применяемых материалов, характер их воздействия на организм человека, требования охраны труда и взрывопожаробезопасности при работе с ними |
|  | Назначение, устройство, принципы функционирования, технические характеристики и правила эксплуатации обслуживаемых систем и агрегатов |
|  | Правила и объем выполнения видов технического обслуживания, предусмотренных эксплуатационной документацией на оборудование |
|  | Правила поиска и устранения неисправностей эксплуатируемого оборудования |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила охраны труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных и аварийных ситуаций |
|  | Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и контроль выполнения работ на всех этапах эксплуатации комплексов и систем заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Начальник группы Ведущий инженер |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Стажировка на рабочем месте, допуск к самостоятельной работе локальным нормативным актом |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2145 | Инженеры-механики и технологи машиностроения |
| ЕКС | - | Инженер по эксплуатации оборудования заправочной станции |
| ОКСО | 160803 | Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и контроль выполнения работ при заправке РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива в штатном режиме и при проведении испытаний | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль полноты и качества выполнения персоналом работ, предусмотренных технологическими графиками, при подготовке систем и агрегатов заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива к использованию по назначению |
|  | Управление процессом заправки емкостей (баков) РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива, технологическими газами и жидкостями |
|  | Инструктирование работников по программе и методике проведения испытаний |
|  | Ведение оперативной эксплуатационной документации при заправке РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива и при проведении испытаний |
|  | Рассмотрение технических решений и технических заданий на доработку оборудования по результатам подготовки и проведения испытаний |
|  | Составление технических отчетов по результатам испытаний |
|  | Составление документов на ввод оборудования в эксплуатацию |
| Необходимые умения | Читать электрические, гидравлические и пневматические схемы |
|  | Выявлять и устранять неисправности эксплуатируемого оборудования |
|  | Разрабатывать технологические карты на отдельные виды работ |
|  | Управлять процессом заправки по заданным параметрам |
|  | Обобщать и анализировать результаты испытаний технических систем и устройств |
| Необходимые знания | Конструкторская документация на эксплуатируемые системы и агрегаты |
|  | Общие сведения о химических и физических свойствах применяемых компонентов ракетного топлива, технологических газов и других материалов, характер их воздействия на организм человека, требования охраны труда и взрывопожаробезопасности при работе с ними |
|  | Устройство, принципы действия применяемых средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Правила оформления оперативной эксплуатационной документации при заправке РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива и при проведении испытаний |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила оформления документов на ввод оборудования в эксплуатацию |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных и аварийных ситуаций |
|  | Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.2. Трудовая функция |
| Наименование | Организация и контроль выполнения работ при проведении мероприятий по поддержанию систем и агрегатов заправки РН, РБ и КА компонентами ракетного топлива в готовности к применению по назначению | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка планов-заданий на выполнение операций технического обслуживания и ремонтов эксплуатируемого оборудования |
|  | Выдача сменных заданий работникам на выполнение операций (работ) по техническому обслуживанию эксплуатируемого оборудования |
|  | Контроль полноты и качества выполнения работ при проведении технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Инструктирование работников по работам, необходимость которых вызвана изменениями конструкции эксплуатируемого оборудования или эксплуатационной документации (работы, выполняемые по бюллетеням) |
|  | Подготовка сведений, необходимых для организации обеспечения работ по техническому обслуживанию эксплуатируемого оборудования материальными средствами |
|  | Организация своевременного получения материальных средств, необходимых для проведения технического обслуживания эксплуатируемого оборудования, контроль условий их хранения и учет расходования |
|  | Ведение оперативной эксплуатационной документации при проведении технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Составление документов на вывод оборудования из эксплуатации |
| Необходимые умения | Определять трудоемкость и календарную продолжительность операций технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Осуществлять учет комплектующих изделий, запасных частей и материалов, необходимых для технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Составлять заявки на приобретение комплектующих изделий, запасных частей и материалов, необходимых для проведения технического обслуживания оборудования |
|  | Разрабатывать технические решения, технические задания по устранению неисправностей оборудования, обнаруженных в ходе выполнения технического обслуживания и ремонтов |
| Необходимые знания | Конструкторская документация на эксплуатируемые системы и агрегаты |
|  | Правила выполнения планово-предупредительных ремонтов, технических осмотров (ревизий) и технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Правила ведения оперативной эксплуатационной документации |
|  | Правила оформления документов на вывод оборудования из эксплуатации |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных и аварийных ситуаций |
|  | Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |
| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик |
| Совет по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности |
| Председатель Коптев Юрий Николаевич |  |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
| 1. | ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», город Москва |
| 2. | ОАО ИПК «Машприбор», город Королев, Московская область |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Трудовой кодекс Российской Федерации.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165, №52, ст. 6986).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.