УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от 8 декабря 2014 г. № 987 н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по проектированию и конструированию механических конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов

271

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт	3

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «»	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	24

# I. Общие сведения

| Проектирование и конструирование механических конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов (ЛА) |  | 3203 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Детальная конструктивная проработка подсистем ЛА (механических конструкций, систем и агрегатов), выпуск конструкторской документации для серийного производства

Группа занятий:

| 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| --- | --- |
| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| 2144 | Инженеры-механики |
| 3115 | Техники-механики |
| (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.30.3 | Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов |
| --- | --- |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

# (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Техническое сопровождение конструкторской документации механических конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов | 4 | Оформление конструкторской документации | А/01.4 | 4 |
|  |  |  | Внесение изменений в конструкторскую документацию (КД) | А/02.4 | 4 |
| В | Техническая поддержка процесса разработки механических конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов (далее - ЛА) | 5 | Проектировочные расчеты деталей и узлов, кинематических схем механизмов в составе подсистем ЛА | В/01.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка конструкторской документации на детали и узлы подсистем ЛА | В/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выпуск конструкторской документации на детали и узлы механических конструкций, монтажные схемы подсистем ЛА, стенды для отработки подсистем ЛА | В/03.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка материалов для выпуска производственных инструкций и эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА | В/04.5 | 5 |
|  |  |  | Конструкторское сопровождение стендовых работ испытаний подсистем ЛА | В/05.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка учебных пособий по разрабатываемым подсистемам ЛА для обучения летного и технического состава | В/05.6 | 5 |

| С | Разработка механических конструкций, систем и агрегатов ЛА | 6 | Выполнение расчетов агрегатов, узлов и систем в составе подсистем ЛА | С/01.6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка конструкторской документации на узлы, агрегаты, системы, комплексы в составе подсистем ЛА, стенды для их отработки | С/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация стендовых работ и анализ результатов испытаний агрегатов, систем, комплексов в составе подсистем ЛА | С/03.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка материалов для эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА | С/04.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка учебных пособий по разрабатываемым подсистемам ЛА для обучения летного и технического состава | С/05.6 | 6 |
|  |  |  | Конструкторское сопровождение наземных, летных испытаний и эксплуатации подсистем ЛА | С/06.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка пакета документов для получения сертификата летной годности агрегатов, узлов и систем в составе ЛА | С/07.6 | 6 |
|  |  |  | Выпуск производственных инструкций для эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА | С/08.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка руководящих материалов по технической и летной эксплуатации, регламента обслуживания для проектируемых агрегатов, узлов и комплексов подсистем ЛА | С/09.6 | 6 |
| D | Управление проектно-конструкторскими работами по разработке механических конструкций, систем и агрегатов ЛА | 7 | Организация работ по разработке конструкторской документации на агрегаты, узлы, системы, комплексы подсистем ЛА и на стенды для их испытаний и отработки | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка технико-экономических обоснований по выбору вариантов конструкций, систем и агрегатов ЛА | D/02.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка материалов технического предложения, эскизного проекта систем и агрегатов ЛА | D/03.7 | 7 |
|  |  |  | Поиск и внедрение перспективных технических решений и технологий при проектировании механических конструкций, систем и агрегатов ЛА | D/04.7 | 7 |
|  |  |  | Конструкторское сопровождение производства механических конструкций, систем и агрегатов ЛА | D/05.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое сопровождение конструкторской документации механических конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-конструктор, техник-механик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕТКС |  | Техник, техник-конструктор |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО | 2.24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
|  | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Оформление конструкторской документации | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение поступающей от других предприятий конструкторской документации в целях использования ее при проектировании |
| --- | --- |
|  | Выполнение деталировки сборочных чертежей, технических расчетов в соответствии с типовыми расчетами, программами и методиками. |
|  | Выполнение эскизов деталей с натуры с изменением масштаба и определением необходимых параметров |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основы конструирования |
|  | Основы технологии производства |
|  | Методы и средства выполнения чертежно-конструкторских работ |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
|  | Методы и средства выполнения технических расчетов, вычислительных и графических работ |
|  | Единая система конструкторской документации, стандарты, технические условия и другие нормативные и руководящие материалы на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее оформления |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Внесение изменений в конструкторскую документацию (КД) | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение поступающей от других предприятий конструкторской документации в целях использования ее при проектировании |
| --- | --- |
|  | Выполнение с внесением необходимых изменений чертежей общего вида конструкций, сборочных единиц и деталей, схем механизмов, габаритных и монтажных чертежей по эскизным документам или с натуры, а также другой конструкторской документации |
|  | Внесение изменений в конструкторскую документацию и составление извещения об изменениях |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основы конструирования |
|  | Основы технологии производства |
|  | Методы и средства выполнения чертежно-конструкторских работ |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
|  | Методы и средства выполнения технических расчетов, вычислительных и графических работ |
|  | Единая система конструкторской документации, стандарты, технические условия и другие нормативные и руководящие материалы на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее оформления |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническая поддержка процесса разработки механических конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов (далее - ЛА) | Код | В | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-конструктор Инженер-конструктор Инженер-конструктор 3-категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Высшее образование - бакалавриат Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации - не реже одного раза в три года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для лиц с высшим образованием - без предъявления требований к стажу работы Для лиц со средним профессиональным образованием стаж работы в должности техника-конструктора не менее трех лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним образованием, не менее пяти лет |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
|  | 2144 | Инженеры механики |
| ЕТКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-конструктор |
|  | - | Инженер-технолог |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО | 2.24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
|  | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 2.24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника |
|  | 2.24.07.01 | Авиационная техника и технологии |
|  | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.03 | Прикладная механика |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектировочные расчеты деталей и узлов, кинематических схем механизмов в составе подсистем ЛА | Код | В/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение расчетов деталей и узлов на прочность |
| --- | --- |
|  | Проведение расчетов кинематических схем простых систем |
|  | Проверка и приведение в соответствие разрабатываемых конструкций требованиям технологии опытного и серийного производства |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка конструкторской документации на детали и узлы подсистем ЛА | Код | В/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка и приведение конструкторской документации в соответствие требованиям нормативных документов |
| --- | --- |
|  | Проверка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям стандартов |
|  | Проверка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям технологии опытного производства |
|  | Проверка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям нормалей |
|  | Проверка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям охраны труда |
|  | Корректировка конструкторской документации по результатам лабораторно-стендовых и летных испытаний |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выпуск конструкторской документации на детали и узлы механических конструкций, монтажные схемы подсистем ЛА, стенды для отработки подсистем ЛА | Код | В/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям норм летной годности |
| --- | --- |
|  | Проверка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям технологии опытного производства |
|  | Проверка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям охраны труда |
|  | Проверка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям нормалей |
|  | Унификация разрабатываемых агрегатов, узлов |
|  | Оформление протоколов применения комплектующих изделий |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка материалов для выпуска производственных инструкций и эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА | Код | В/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных материалов для разработки эксплуатационно-технической документации |
| --- | --- |
|  | Проверка и приведение в соответствие эксплуатационно-технической документации требованиям нормативных документов |
|  | Составление текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Конструкторское сопровождение стендовых работ испытаний подсистем ЛА | Код | В/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных данных для стендовых работ |
| --- | --- |
|  | Составление заявки на покупные изделия и материалы для стендовых работ |
|  | Информационно-документальная поддержка стендовых испытаний узлов, агрегатов и систем |
|  | Составление протоколов и актов по результатам стендовых испытаний |
|  | Проверка требований охраны труда |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка учебных пособий по разрабатываемым подсистемам ЛА для обучения летного и технического состава | Код | В/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка презентационных материалов |
| --- | --- |
|  | Оформление учебных материалов с применением технических средств обучения |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка механических конструкций, систем и агрегатов ЛА | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор 2-категории Инженер-конструктор 1-категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат, специалитет Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации - не реже одного раза в три года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области проектирования и конструирования механических конструкций, систем и агрегатов ЛА не менее трех лет на предыдущем квалификационном уровне |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры механики |
| ЕТКС | - | Инженер конструктор 2, 1-категории |
|  | - | Инженер-технолог 2,1-категории |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО | 2.24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
|  | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 2.24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника |
|  | 2.24.07.01 | Авиационная техника и технологии |
|  | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.03 | Прикладная механика |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение расчетов агрегатов, узлов и систем в составе подсистем ЛА | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение расчетов агрегатов и узлов на прочность |
| --- | --- |
|  | Проведение кинематических расчетов узлов |
|  | Проведение расчетов по надежности агрегатов, узлов и систем |
|  | Проведение расчетов гидравлического сопротивления трубопроводных систем |
|  | Проведение тепловых расчетов теплообменных систем и элементов конструкций |
|  | Проверка и приведение в соответствие разрабатываемых конструкций требованиям технологии опытного и серийного производства |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка конструкторской документации на узлы, агрегаты, системы, комплексы в составе подсистем ЛА, стенды для их отработки | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обработка исходных данных для разработки технического задания на агрегаты и системы |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых конструкций требованиям норм летной годности или общим техническим требованиям военно-воздушных сил |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых конструкций требованиям охраны труда |
|  | Компоновочно-увязочное размещение систем на ЛА |
|  | Контроль патентной чистоты разрабатываемых конструкций |
|  | Конструкторское сопровождение стендовых, наземных и летных испытаний |
|  | Составление заключений по результатам стендовых испытаний |
|  | Разработка мероприятий по устранению замечаний и недостатков, выявленных по результатам испытаний и эксплуатации |
|  | Подготовка предложений для включения в полетные задания в соответствии с программами испытаний |
|  | Выпуск протоколов взаимодействия со смежными системами и оборудованием |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация стендовых работ и анализ результатов испытаний агрегатов, систем, комплексов в составе подсистем ЛА | Код | С/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка программ и методик испытаний на стендах |
| --- | --- |
|  | Утверждение протоколов и актов по результатам стендовых испытаний узлов, агрегатов и систем |
|  | Проверка и приведение в соответствие требований охраны труда |
|  | Разработка мероприятий по устранению замечаний и недостатков, выявленных по результатам стендовых испытаний |
|  | Разработка (совместно с технологами и инженерами по испытаниям) технического задания на проектирование и постройку стендов, исходных данных на оборудование для проведения экспериментальных исследований |
|  | Проверка и приведение в соответствие разрабатываемых конструкций требованиям технических заданий |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Разработка материалов для эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА | Код | С/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка инструкций по входному контролю комплектующих изделий |
| --- | --- |
|  | Разработка инструкций на изготовление, монтаж, отработку систем и агрегатов |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Разработка учебных пособий по разрабатываемым подсистемам ЛА для обучения летного и технического состава | Код | С/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений для разработки программ обучения |
| --- | --- |
|  | Подготовка обучающих материалов в соответствии с программой обучения |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Конструкторское сопровождение наземных, летных испытаний и эксплуатации подсистем ЛА | Код | С/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка задания на составление программ и методик испытаний |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений для включения в полетные задания в соответствии с программами испытаний |
|  | Оптимизация программы и методики испытаний с целью экономии материальных и трудовых ресурсов |
|  | Формирование перечня вопросов для включения в программу авторского надзора |
|  | Разработка мероприятий по устранению замечаний и недостатков, выявленных по результатам испытаний и эксплуатации |
|  | Анализ материалов по результатам наземных и летных испытаний |
|  | Анализ материалов, полученных в результате авторского надзора |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Разработка пакета документов для получения сертификата летной годности агрегатов, узлов и систем в составе ЛА | Код | С/07.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка заявки и доказательной сертификационной документации на агрегаты, узлы, системы и комплексы в составе ЛА |
| --- | --- |
|  | Разработка актов эффективности по изменению типовой конструкции |
|  | Разработка заявки на выдачу одобрительных писем |
|  | Анализ выполнения норм летной годности (авиационных правил) применительно к разрабатываемым агрегатам, узлам и системами |
|  | Обеспечение аргументированной защиты разработанных конструкций перед сертифицирующими организациями |
|  | Оформление заявок и доказательной документации для получения сертификата летной годности агрегатов, узлов, систем и комплексов в составе ЛА |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Выпуск производственных инструкций для эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА | Код | С/08.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА |
| --- | --- |
|  | Проверка и приведение в соответствие разрабатываемых инструкций для эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА требованиям безопасности |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых инструкций для эксплуатационно-технической документации подсистем ЛА требованиям охраны труда |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.3.9. Трудовая функция

| Наименование | Разработка руководящих материалов по технической и летной эксплуатации, регламента обслуживания для проектируемых агрегатов, узлов и комплексов подсистем ЛА | Код | С/09.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной документации для руководств по технической и летной эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Составление текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной документации для регламентов обслуживания |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Основы устройства ЛА |
|  | Основы конструирования ЛА |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу; - нормы прочности; - перечни нормализованных элементов узлов и деталей; - ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности; - система управления безопасностью полетов; - авиационные правила; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектно-конструкторскими работами по разработке механических конструкций, систем и агрегатов ЛА | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий конструктор Начальник бригады Начальник лаборатории Начальник отдела Начальник департамента Начальник проектно-конструкторского центра |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации - не реже одного раза в три года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области проектирования и конструирования механических конструкций, систем и агрегатов ЛА не менее трех лет на предыдущем квалификационном уровне |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
|  | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
|  | 2144 | Инженеры механики |
| ЕТКС | - | Ведущий инженер |
|  | - | Ведущий конструктор |
|  | - | Начальник исследовательской лаборатории |
|  |  | Начальник технического отдела |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО | 2.24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
|  | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |
|  | 2.24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника |
|  | 2.24.07.01 | Авиационная техника и технологии |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.15.04.03 | Прикладная механика |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по разработке конструкторской документации на агрегаты, узлы, системы, комплексы подсистем ЛА и на стенды для их испытаний и отработки | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка технических заданий на агрегаты, системы и комплексы |
| --- | --- |
|  | Разработка технических заданий для создания математической модели агрегата, системы и для стендов |
|  | Разработка технических требований к системам управления узлами, агрегатами, системами и комплексами |
|  | Разработка рекомендаций по оптимизации конструкции с учетом компоновки и условий эксплуатации |
|  | Анализ результатов предыдущих работ и материалов по результатам наземных и летных испытаний |
|  | Авторский надзор за состоянием разработанных агрегатов, узлов и систем |
|  | Координация работ по компановочно-увязочному размещению систем и комплексов |
|  | Техническое руководство стендовыми работами, проведение анализа результатов |
|  | Анализ результатов работы группы специалистов или подразделения |
|  | Разработка технического задания на оснащение рабочего места конструктора |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Техническая механика |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Аэродинамика и газодинамика |
|  | Динамика полета, устойчивость и управляемость ЛА |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Устройство ЛА |
|  | Конструирование и проектирование ЛА |
|  | Технология авиационного производства |
|  | Эксплуатация авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организационная структура организации |
|  | Основы экономики |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Основы психологии |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - нормативно-техническая документация по проектированию и созданию летательных аппаратов; - ожидаемые условия эксплуатации летательных аппаратов; - технические возможности смежных подразделений; - тактико-техническое задание на изделие; - инструкции по нераспространению конфиденциальной и секретной информации; - авиационные правила; - система управления безопасностью полетов; - общие технические требования военно-воздушных сил; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технико-экономических обоснований по выбору вариантов конструкций, систем и агрегатов ЛА | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение вариантности разрабатываемых конструкций узлов, агрегатов, систем и комплексов |
| --- | --- |
|  | Анализ отечественного и зарубежного опыта разработки и эксплуатации аналогичных изделий |
|  | Обеспечение аргументированной защиты разработанных узлов, агрегатов, систем и комплексов |
|  | Проведение предварительной оценки технико-экономических показателей на проектируемые агрегаты и системы |
|  | Оптимизация программы и методики испытаний с целью экономии материальных и трудовых ресурсов |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Техническая механика |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Аэродинамика и газодинамика |
|  | Динамика полета, устойчивость и управляемость ЛА |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Устройство ЛА |
|  | Конструирование и проектирование ЛА |
|  | Технология авиационного производства |
|  | Эксплуатация авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организационная структура организации |
|  | Основы экономики |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Основы психологии |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - нормативно-техническая документация по проектированию и созданию летательных аппаратов; - ожидаемые условия эксплуатации летательных аппаратов; - технические возможности смежных подразделений; - тактико-техническое задание на изделие; - инструкции по нераспространению конфиденциальной и секретной информации; - авиационные правила; - система управления безопасностью полетов; - общие технические требования военно-воздушных сил; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка материалов технического предложения, эскизного проекта систем и агрегатов ЛА | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной документации для технических предложений и эскизных проектов на агрегаты, узлы, системы и комплексы |
| --- | --- |
|  | Защита технических предложений, эскизных проектов на агрегаты, узлы, системы и комплексы |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Техническая механика |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Аэродинамика и газодинамика |
|  | Динамика полета, устойчивость и управляемость ЛА |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Устройство ЛА |
|  | Конструирование и проектирование ЛА |
|  | Технология авиационного производства |
|  | Эксплуатация авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организационная структура организации |
|  | Основы экономики |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Основы психологии |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - нормативно-техническая документация по проектированию и созданию летательных аппаратов; - ожидаемые условия эксплуатации летательных аппаратов; - технические возможности смежных подразделений; - тактико-техническое задание на изделие; - инструкции по нераспространению конфиденциальной и секретной информации; - авиационные правила; - система управления безопасностью полетов; - общие технические требования военно-воздушных сил; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Поиск и внедрение перспективных технических решений и технологий при проектировании механических конструкций, систем и агрегатов ЛА | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ предыдущего конструкторского опыта разработки и эксплуатации аналогичных изделий |
| --- | --- |
|  | Оппонирование требованиям соисполнителей по разработке агрегатов, узлов и систем |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Техническая механика |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Аэродинамика и газодинамика |
|  | Динамика полета, устойчивость и управляемость ЛА |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Устройство ЛА |
|  | Конструирование и проектирование ЛА |
|  | Технология авиационного производства |
|  | Эксплуатация авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организационная структура организации |
|  | Основы экономики |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Основы психологии |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - нормативно-техническая документация по проектированию и созданию летательных аппаратов; - ожидаемые условия эксплуатации летательных аппаратов; - технические возможности смежных подразделений; - тактико-техническое задание на изделие; - инструкции по нераспространению конфиденциальной и секретной информации; - авиационные правила; - система управления безопасностью полетов; - общие технические требования военно-воздушных сил; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Конструкторское сопровождение производства механических конструкций, систем и агрегатов ЛА | Код | D/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соответствия разрабатываемых конструкций требованиям технологии опытного и серийного производства |
| --- | --- |
|  | Корректировка конструкторской документации с учетом планируемого состава производственного оборудования и технологических процессов производств |
|  | Подготовка и обеспечение передачи конструкторской документации в серийное производство |
|  | Авторский надзор за состоянием разработанных агрегатов, узлов и систем |
|  | Принятие решения по вопросам, возникающим в процессе изготовления и монтажа деталей и узлов |
|  | Контроль проведения стендовых испытаний Обеспечение аргументированной защиты разработанных конструкций |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат и технологии конструирования систем и агрегатов ЛА |
|  | Применять методики расчета деталей и узлов на прочность |
|  | Применять методики расчета кинематических схем простых систем |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, систему предельных отклонений размеров и форм |
|  | Использовать имеющиеся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических узлов |
|  | Читать и понимать техническую документацию на английском языке |
|  | Применять инструментарий: - пользоваться стандартным программным обеспечением при оформлении документации; - пользоваться стандартными пакетами прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта |
| Необходимые знания | Техническая механика |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Основные сведения о свойствах конструкционных материалов |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Аэродинамика и газодинамика |
|  | Динамика полета, устойчивость и управляемость ЛА |
|  | Оборудование ЛА |
|  | Силовые установки ЛА |
|  | Устройство ЛА |
|  | Конструирование и проектирование ЛА |
|  | Технология авиационного производства |
|  | Эксплуатация авиационной техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организационная структура организации |
|  | Основы экономики |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Основы психологии |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | Нормативно-техническая документация: - единая система конструкторской документации; - нормативно-техническая документация по проектированию и созданию летательных аппаратов; - ожидаемые условия эксплуатации летательных аппаратов; - технические возможности смежных подразделений; - тактико-техническое задание на изделие; - инструкции по нераспространению конфиденциальной и секретной информации; - авиационные правила; - система управления безопасностью полетов; - общие технические требования военно-воздушных сил; - нормы летной годности; - технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

4.2. Наименования организаций-разработчиков

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.