УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» _____ 20__ г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Рабочий по нанесению защитных покрытий (эмалированию, металлизации и окрашиванию)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по отделке металлических поверхностей деталей и изделий и их окрашиванию»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Очистка и подготовка поверхности для нанесения эмали, металлов и лакокрасочных материалов»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Нанесение эмалей на поверхности деталей, изделий и конструкций»	10

3.4. Обобщенная трудовая функция «Металлизация деталей, изделий и конструкций цветными металлами, порошковыми и тугоплавкими материалами»	10

3.5 Обобщенная трудовая функция «Нанесение лакокрасочных материалов на поверхности деталей, изделий и конструкции»	10

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 	16

- Общие сведения

| Нанесение защитных покрытий: лакокрасочных, эмалевых и металлических покрытий |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Защита поверхностей методами эмалирования, металлизации и окрашивания |
| Группа занятий: |
| 7132 | Лакировщики и покрасчики | 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| --- | --- |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение работ по отделке металлических поверхностей деталей и изделий и их окрашиванию | 3 | Воронение и химическое окрашивание поверхностей деталей и изделий | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Электрополирование металлических деталей и инструментов | А/02.3 |  |
| В | Очистка и подготовка поверхности для нанесения эмали, металлов и лакокрасочных материалов | 3 | Очистка поверхности деталей и изделий механическим способом | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Очистка поверхности деталей и изделий гидропескоструйными методами и с помощью сухого льда | В/02.3 |  |
|  |  |  | Подготовка поверхности деталей и изделий термическим способом (пропаривание, пламенная очистка, отжиг) | В/03.3 |  |
|  |  |  | Гидроструйная очистка поверхности деталей и изделий | В/04.3 |  |
|  |  |  | Очистка поверхности деталей и изделий химическим способом | В/05.3 |  |
|  |  |  | Травление и нейтрализация поверхностей деталей и изделий | В/06.3 |  |
|  |  |  | Фосфатирование поверхностей деталей и изделий сложной конфигурации | В/07.3 |  |
| С | Нанесение эмалей на поверхности деталей, изделий и конструкций | 4 | Подготовка эмалевых материалов к эмалированию | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Нанесение эмали на изделия | С/02.4 |  |
|  |  |  | Управление конвейерными печами и обслуживаемыми механизмами | С/03.4 |  |
|  |  |  | Эмалирование деталей, изделий и конструкций сложной конфигурации | С/04.4 |  |
|  |  |  | Эмалирование проволоки различной по диаметру на эмаль-агрегатах | С/05.4 |  |
| D | Металлизация деталей, изделий и конструкций цветными металлами, порошковыми и тугоплавкими материалами | 4 | Металлизация деталей, изделий и конструкций легкоплавкими и цветными металлами газотермическим и электродуговым способами | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Металлизация электрокерамических изделий металлизирующими пастами и суспензиями | D/02.4 |  |
|  |  |  | Производство и нанесение газопоглотителя на детали и изделия | D/03.4 |  |
|  |  |  | Нанесение токопроводящей суспензии на гетинаксовые полосы, стеклонити и микроплаты | D/04.4 |  |
| E | Нанесение лакокрасочных материалов на поверхности деталей, изделий и конструкции | 4 | Нанесение лакокрасочных материалов на поверхности деталей и инструментов | Е/01.4 | 4 |
|  |  |  | Нанесение лакокрасочных материалов на поверхности изделий и конструкции | E/02.4 |  |
|  |  |  | Нанесение и обработка огнезащитными составами сложных и ответственных изделий и конструкций | E/03.4 |  |

III.Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по отделке металлических поверхностей деталей и изделий и их окрашиванию | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Воронильщик 1 разряда Воронильщик 2 разряда Маляр 1 разряда Маляр 2 разряда Электрополировщик 1 разряда Электрополировщик 2 разряда Оператор процесса воронения Оператор по электрополированию Оператор по нанесению защитных покрытий |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверка знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе Прохождение обучения и проверка знаний требований пожарной безопасности и пожарно-технического минимума |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разряда производится на основе определения сложности трудовой деятельности с учётом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемых работ |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7132 | Лакировщики и покрасчики |
| ЕТКС | §§ 10- 11 | Воронильщик (1, 2 разряды) |
|  | §§ 100 - 101 | Электрополировщик (1, 2 разряды) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Воронение и химическое окрашивание поверхностей деталей и изделий | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Оценка качества поверхности деталей и изделий к воронению |
|  | Выбор пригодных поверхностей для воронения |
|  | Составление растворов для воронения (и химическое окрашивание) по рецептуре и корректировка их составов |
|  | Загрузка изделий и деталей в ванны |
|  | Выполнение процесса воронения и химического окрашивания гладких деталей и изделий и имеющих впадины и выступы |
|  | Контроль процесса воронения деталей и изделий в ваннах |
|  | Выгрузка изделий и деталей в ванн |
|  | Перекачивание и фильтрование растворов , используемых при воронении (и химического окрашивания) |
|  | Консервация и упаковка деталей и изделий после воронения |
|  | Оформление производственно-технической и рабочей документации (процесса воронения, сопровождающей процесс консервации и упаковки) |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность и исправность оборудования для воронения и химического окрашивания в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Соблюдать последовательность загрузки химикатов в ванну в соответствии с рецептурой |
|  | Корректировать технологические параметры ванн |
|  | Определять пригодность поверхностей детали и изделия под воронение |
|  | Выбирать режимы процесса воронения и химического окрашивания деталей и изделий и регулировать их с применением контрольно-измерительных инструментов |
|  | Корректировать технические характеристики ванн для воронения и химического окрашивания |
|  | Определять качество поверхности до и после воронения и химического окрашивания с использованием контрольно-измерительные инструментов |
|  | Консервировать и упаковывать детали и изделия после воронения |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию по воронению и химическому окрашиванию |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к техническим характеристикам поверхности деталей и изделий перед воронением и химическим окрашиванием |
|  | Правила и последовательность подготовки изделий и деталей под воронение и химическое окрашивание |
|  | Приемы подбора ванн под воронение |
|  | Методы загрузки изделий и деталей в ванны для воронения и химическое окрашивание |
|  | Составы растворов, применяемых для воронения и химического окрашивания |
|  | Рецептура составления основных растворов для корректировки параметров ванн для воронения и химического окрашивания |
|  | Свойства и назначение химических реагентов, применяемых при воронении и химическом окрашивании, и правила обращения с ними |
|  | Правила подготовки ванн к воронению |
|  | Последовательность загрузки химических реагентов в ванны |
|  | Технологические режимы процессов воронения и химического окрашивания деталей и изделий |
|  | Температурный режим нагрева ванн и способы его регулирования |
|  | Устройство и принцип действия ванн для воронения и химического окрашивания |
|  | Правила и последовательность перекачки и фильтрования растворов, используемых при воронении и химическом окрашивании |
|  | Способы очистки ванн для воронения и химического окрашивания |
|  | Правила консервации и упаковки деталей и изделий после воронения |
|  | Способы определения качества изделия до и после воронения и химического окрашивания |
|  | Виды брака вороненых (и химически окрашенных) поверхностей и способы его устранения |
|  | Нормативно-техническая документация на окрашенные детали и изделия |
|  | Правила оформления рабочего журнала смены |
|  | Правила использования ванн согласно требованиям инструкций по эксплуатации и охраны труда |
|  | Правила использования средств измерений и контроля согласно требованиям инструкции по эксплуатации |
|  | Правила оформления рабочего журнала смены |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих воронению |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Электрополирование металлических деталей и инструментов | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества исходного состояния поверхности деталей и инструментов |
| --- | --- |
|  | Составление растворов химических реагентов для электрохимического полирования |
|  | Подготовка деталей к электрополированию |
|  | Загрузка в ванну деталей и инструментов |
|  | Электрополирование инструментов и деталей из цветных, легированных и черных металлов |
|  | Контроль и регулировка температурного режима процесса электрополирования |
|  | Нейтрализация и промывка деталей и инструментов после электрополирования |
|  | Контроль состояния поверхности после электрополирования (толщина нанесенного слоя) |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации по электрополированию металлических деталей и инструментов |
| Необходимые умения | Определять исправность оборудования для электрополирования в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Корректировать пропорции химического состава раствора для электрополирования в соответствии с рецептурой |
|  | Производить подготовку деталей и изделий для электрополирования |
|  | Выбирать режимы процесса электрополирования деталей и инструментов и регулировать их с применением контрольно-измерительных приборов |
|  | Подготавливать ванны для электрополирования деталей и инструментов |
|  | Вести процесс электрополирования деталей и инструментов |
|  | Определять время окончания процесса электрополирования |
|  | Определять качество поверхности до и после электрополирования |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Устройство, принцип действия и применение электролизных ванн |
|  | Способы подготовки деталей к электрополированию и правила загрузки их в ванну |
|  | Состав растворов и правила составления их по рецептам для элетрополирования |
|  | Назначение химических реактивов в процессе полирования |
|  | Правила обращения с химическими реагентами, применяемыми при электрополировании |
|  | Последовательность загрузки химических реагентов в ванны |
|  | Назначение и условия применения приспособлений для загрузки деталей и инструментов в ванны |
|  | Процессы электрополирования цветных, легированных и черных металлов |
|  | Режимы процесса электрополирования и правила их регулирования |
|  | Температура нагрева растворов и продолжительность процесса электрополирования |
|  | Способы нейтрализации и промывки электрополированных деталей и инструментов |
|  | Правила использования средств измерений и контроля согласно требованиям инструкции по эксплуатации |
|  | Способы определения характеристик качества поверхности изделия до и после электрополирования, виды брака и способы его устранения |
|  | Технические требования, предъявляемые к деталям и инструментам в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Процесс макрополирования и микрополирования |
|  | Правила ведения рабочего журнала смены |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих воронению |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Очистка и подготовка поверхности для нанесения эмали, металлов и лакокрасочных материалов | Код | В | Уровень квалификации | 3 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Гидропескоструйщик 2 разряда Гидропескоструйщик 3 разряда Гидрочистильщик 2 разряда Гидрочистильщик 3разряда Гидрочистильщик 4 разряда Отжигальщик изделий 2 разряда Отжигальщик изделий 3 разряда Отжигальщик изделий 4 разряда Сгонщик-смывщик краски и лаков 1 разряда Сгонщик-смывщик краски и лаков 2 разряда Сгонщик-смывщик краски и лаков 3 разряда Травильщик 2 разряда Травильщик 3 разряда Фосфатировщик 2 разряда Фосфатировщик 3 разряда Пескоструйщик 3 разряда Пескоструйщик 4 разряда Оператор абразивоструйной установки Оператор термической очистки металлов Оператор по гидроочистке поверхности Оператор химической очистки металлов Оператор травления металлов Оператор фосфатирования металлов |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверка знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе Прохождение обучения и проверка знаний требований пожарной безопасности и пожарно-технического минимума |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разряда производится на основе определения сложности трудовой деятельности с учётом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемых работ |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7132 | Лакировщики и покрасчики |
| ЕТКС | §§ 9 – 10 | Гидропескоструйщик (2, 3 разряды) |
|  | §§ 11 – 13 | Гидрочистильщик (2, 3, 4 разряды) |
|  | §§ 16 – 18 | Отжигальщик изделий (2, 3, 4 разряды) |
|  | §§ 89 – 91 | Сгонщик-смывщик краски и лаков (1, 2, 3 разряды) |
|  | §§ 92 – 93 | Травильщик (2, 3 разряды) |
|  | §§ 97 – 98 | Фосфатировщик (2, 3 разряды) |
|  | §§ 323 – 324 | Пескоструйщик (3, 4 разряды) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Очистка поверхности деталей и изделий механическим способом | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Выбор очистного материала в зависимости от вида поверхности |
|  | Подготовка абразива для зарядки абразивоструйного аппарата |
|  | Зарядка абразивоструйного аппарата абразивом |
|  | Очистка поверхности деталей и изделий с помощью абразивоструйного аппарата |
|  | Контроль работы абразивоструйных аппаратов согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Контроль степени чистоты воздуха, нагнетаемого абразивоструйным аппаратом |
|  | Установка наконечника и шланга абразивоструйного аппарата |
|  | Выполнение заключительных работ после абразивоструйной очистки (обеспыливание, обезжиривание) |
|  | Выжигание масляных пятен |
|  | Перестановка и крепление люлек или стремянок при выполнении работ по очистке поверхностей на высоте |
|  | Определение степени запыленности поверхности по международным стандартам после проведенной абразивоструйной подготовки |
|  | Определение температуры и влажности воздуха, точки росы и температуры поверхности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Определение степени чистоты по сравнительным примерам регламентируемым нормативно-технической документацией |
|  | Определению величины шероховатости подготавливаемой поверхности |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проверять исправность оборудования при выполнении работ по механической очистке поверхности |
|  | Производить очистку поверхностей ручным и механическим способом |
|  | Очищать поверхности деталей и изделий с помощью абразивоструйного аппарата |
|  | Использовать инструменты и оборудование, грузоподъемные механизмы при механической очистке поверхности |
|  | Закреплять наконечник и шланг абразивоструйного аппарата |
|  | Наращивать шланг абразивоструйного аппарата |
|  | Определять степень чистоты воздуха, нагнетаемого абразивоструйным аппаратом |
|  | Проводить заключительные работы после пескоструйной очистки |
|  | Выполнять обезжиривание поверхности методом выжигания |
|  | Контролировать температурные условия проведения очистки поверхностей |
|  | Определять качество очистки подготовленной поверхности |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Способы очистки поверхности для нанесения защитных покрытий |
|  | Способы удаления загрязнений с поверхности деталей и изделий |
|  | Характеристики, свойства, назначение и применение материалов для очистки поверхности |
|  | Назначение и применение материалов для очистки поверхности |
|  | Классификация материалов для очистки поверхности |
|  | Требования, предъявляемые к характеристикам абразивам в зависимости от размеров зерен очистительных материалов и характера очищаемых поверхностей |
|  | Способы и правила зарядки аппарата абразивом |
|  | Методы и способы абразивоструйной очистки, преимущества и недостатки каждого метода очистки |
|  | Устройство, назначение и применение инструментов и оборудования для очистки поверхности |
|  | Устройство, принцип действия и правила обслуживания абразивоструйных аппаратов согласно требованиям инструкции по эксплуатации |
|  | Правила и последовательность выполнения процесса очистки поверхностей с помощью абразивоструйного аппарата |
|  | Параметры чистоты потока воздуха абразивоструйного аппарата |
|  | Способы крепления и наращивания шлангов и крепления наконечника |
|  | Способы выполнения процесса обеспыливания и обезжиривания |
|  | Правила использования контрольно-измерительных приборов, применяемых в процессе очисти поверхности |
|  | Устройство, принцип работы и применение грузозахватных механизмов и приспособлений |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая процессы очистки поверхности |
|  | Правила и способы перестановки и крепления люлек и стремянок при очистке вертикальных поверхностей согласно стандарту рабочего места и правилам по охране труда |
|  | Способы определения степени чистоты поверхности, запыленности и ее шероховатости в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих очистки |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Очистка поверхности деталей и изделий гидропескоструйными методами и с помощью сухого льда | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Изолирование мест на поверхности деталей и изделий, не подлежащих очистке |
|  | Подбор однородных отливок и укладка их на столы/тележки |
|  | Загрузка и укладка поковок и изделий в камеру |
|  | Подбор очистных материалов для очистки поверхности гидропескоструйными методами/с помощью сухого льда |
|  | Контроль работы гидромонитора, пескогидромонитора, переносного гидропескоструйного аппарата |
|  | Регулирование и установка режимов очистки |
|  | Очистка отливок, поковок и штампованных деталей в пескогидравлической установке |
|  | Очистка мелких деталей, имеющих жесткие допуски на размеры |
|  | Очистка сложных отливок, поковок и штампованных деталей в гидравлических камерах или в пескогидравлических установках различных систем |
|  | Очистка корпуса судов от ржавчины, окалины и старого лакокрасочного покрытия переносным гидропескоструйным аппаратом |
|  | Струйная очистка поверхности с помощью сухого льда |
|  | Обслуживание оборудования применяемого для очистки поверхности гидропескоструйными методами/с помощью сухого льда согласно требованиям инструкции по эксплуатации |
|  | Наладка и регулирование гидромонитора, пескогидромонитора, переносного гидропескоструйного аппарата |
|  | Удаление каркасов, рамок, крючков и холодильников из отливок после очистки |
|  | Кантование отливок, поковок и штампованных деталей в процессе очистки |
|  | Перестановка и крепление люлек или стремянок при выполнении работ по очистке поверхностей на высоте |
|  | Определение степени чистоты по сравнительным примерам регламентируемым нормативно-технической документации |
|  | Определение величины шероховатости подготавливаемой поверхности с использованием контрольно-измерительных приборов |
|  | Определение степени запыленности поверхности после проведенной гидропескоструйной очистки в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовительные работы перед очисткой поверхности |
|  | Выполнять гидропескоструйную очистку поверхности от окалины, коррозии, лакокрасочного покрытия |
|  | Проводить струйную очистку поверхности с помощью сухого льда |
|  | Проводить работы по обслуживанию оборудование, используемое при очистке поверхности гидропескоструйным методом и с помощью сухого льда |
|  | Использовать подъемно-транспортные механизмы и приспособления |
|  | Выполнять заключительные работы после гидропескоструйной очистки |
|  | Определять качество очистки подготовленной поверхности |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Требования к подбору однородных отливок и правила укладки их на столы/тележки |
|  | Способы укладки отливок, поковок и штампованных деталей в камеру |
|  | Свойства материалов, применяемых для очистки |
|  | Размеры зерен очистительных материалов в зависимости от характера очищаемых поверхностей |
|  | Правила загрузки очистительного материала |
|  | Способы изоляции мест поверхности, не подлежащих очистке |
|  | Правила и последовательность выполнения процесса очистки поверхностей с помощью пескогидроструйного аппарата |
|  | Величина давления воды, необходимая для очистки поверхности |
|  | Правила очистки поверхности с помощью сухого льда (криогенный бластинг) |
|  | Устройство, принцип действия и применение гидромониторов и пескогидромониторов различных систем, переносных гидропескоструйных аппаратов и оборудования для очистки сухим льдом |
|  | Правила работы используемого оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации |
|  | Правила наладки и регулирования используемого оборудования |
|  | Правила выгрузки изделий из камеры |
|  | Способы удаления каркасов, рамок, крючков и холодильников из отливок после очистки |
|  | Устройство, принцип действия и применение подъемно-транспортных механизмов и приспособлений |
|  | Способы определения степени очистки поверхности, запыленности и ее шероховатости в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Правила и способы перестановки и крепления люлек и стремянок при очистке вертикальных поверхностей согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Нормативно-техническая документация регулируемая методы очистки поверхности |
|  | Технические требования, предъявляемые к отливкам, поковкам и штампованным деталям после очистки |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих очистки |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка поверхности деталей и изделий термическим способом (пропаривание, пламенная очистка, отжиг) | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования и охране труда |
| --- | --- |
|  | Подготовка приспособлений для ведения процесса отжига |
|  | Подготовка активированного угля и составление растворов кислот |
|  | Опрыскивание изделий нашатырем/соляной кислотой перед загрузкой в печь |
|  | Установка и раскладывание изделий на решетку муфельной печи или на ленту конвейерной печи |
|  | Контроль подачи заготовок в печь и в накопитель |
|  | Установка температуры на терморегуляторах в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Контроль и регулирование технологического режима печи в процессе высокотемпературного отжига визуально и по приборам |
|  | Пламенная и реактивная абразивоструйная очистка поверхности |
|  | Очистка поверхности от биологических и органических загрязнений, асфальтопарафиновых отложений и продуктов коррозии методом пропарки |
|  | Контроль исправности магистралей по подаче воздуха, газа, нефти и электроэнергии |
|  | Выгрузка отожженных изделий из печи и съем их с ленты конвейера |
|  | Отбеливание, крацовка и сушка изделий и полуфабрикатов после отжига |
|  | Контроль качества поверхности после отжига |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовку сырья и изделия к термообработке |
|  | Выполнять отжиг металлических изделий различной сложности |
|  | Пропаривать поверхности перед нанесением защитных покрытий |
|  | Выполнять пламенную и реактивную абразивоструйную очистку поверхности |
|  | Выполнять наладку и подналадку оборудования, применяемого при термической очистке поверхности |
|  | Эксплуатировать оборудования для термической, пламенной и реактивной абразивоструйной очистки поверхности в соответствии с инструкцией |
|  | Производить заключительные работы после термической очистки |
|  | Контролировать качество очищенной поверхности |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Правила подготовки печи к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Ассортимент отжигаемых изделий, свойства металлов и сплавов |
|  | Требования к растворам, применяемым в процессе термической обработки и правила их приготовления |
|  | Способы опрыскивания изделий перед отжигом |
|  | Свойства применяемого топлива |
|  | Правила загрузки изделий в печь |
|  | Способы установки и раскладки изделий на решетку печи/на ленту конвейера |
|  | Способы отбеливания, крацовки и сушки изделий и полуфабрикатов |
|  | Нормативно-технические требования по отжигу изделий из цветных и черных металлов, режимы отжига изделий |
|  | Способы наблюдения за температурным режимом и подачи заготовок в печь и накопитель |
|  | Правила регулирования технологического режима печи в процессе отжига изделий |
|  | Последовательность выполнения термической очистки, отжига, пропаривания, пламенной и реактивной очистки, их преимущества и недостатки |
|  | Устройство, принцип действия, правила ухода и применение используемого оборудования |
|  | Правила обслуживания, наладки и подналадки используемого оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая методов очистки поверхности |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих очистки |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Гидроструйная очистка поверхности деталей и изделий | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Подготовка детали, изделий и оборудование к гидроструйной очистке поверхности |
|  | Очистка поверхности отливок различной сложности от загрязнений при помощи гидромониторов и брандспойта под давлением 12 МПа (120 атм) |
|  | Выбор режима работы оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Погружение электрода в бак и включения генератора импульсного тока |
|  | Контроль режимом работы и хода процесса очистки отливок по показаниям контрольно-измерительных приборов и приборов автоматического регулирования |
|  | Подъем электродов и передача контейнеров (изложниц) с отливками за пределы электрогидроустановки |
|  | Управление электрогидроустановкой по выбиванию стержней и очистка отливки от остатков формовочных смесей |
|  | Выгрузка отливок из гидрокамер |
|  | Удаление каркасов, рамок, крючков и холодильников из отливок после очистки |
|  | Кантование отливок, поковок и штампованных деталей в процессе очистки |
|  | Контроль качества очищенной поверхности гидроструйным методом |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Подготавливать детали, изделий и оборудование к гидроструйной очистке поверхности |
|  | Выполнять очистку поверхностей к нанесению защитных покрытий различным инструментом и оборудованием |
|  | Осуществлять гидроструйную очистку поверхности от окалины, коррозии и лакокрасочного покрытия |
|  | Обслуживать используемое оборудование и грузоподъемные механизмы при гидроочистке поверхности |
|  | Производить заключительные работы после гидроструйной очистки деталей и изделий (выгружать отливки, удалять каркасы, рамки, крючки) |
|  | Контролировать качество очищенной поверхности гидроструйным методом |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Правила и способы подготовки изделий и деталей к очистке |
|  | Правила загрузки отливок, деталей и изделий в гидрокамеры |
|  | Последовательность выполнения гидроструйной очистки поверхности с помощью гидрокамер, электрогидроустановок и насосов высокого давления и их регулировка |
|  | Правила струйной очистки поверхности от окалины, коррозии и лакокрасочного покрытия |
|  | Величина давления воды, необходимого для очистки, и правила определения давления струи |
|  | Основы гидромеханики в пределах выполняемой работы |
|  | Устройство, принцип действия, правила ухода и применение используемого оборудования (гидрокамер и насосов высокого давления, электрогидроустановок и других) |
|  | Устройство сопловых приспособлений и напорных шлангов |
|  | Пределы допустимых нагрузок на генератор импульсного тока |
|  | Причины повреждений в работе электрооборудования и способы их устранения |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики, правила управления электрогидроустановкой |
|  | Правила обслуживания используемого оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Способы удаления каркасов, рамок, крючков и холодильников из отливок после очистки |
|  | Устройство, принцип действия и применение подъемно-транспортных механизмов и приспособлений |
|  | Способы удаления отработанной смеси со стенок и из полостей отливок и стержней |
|  | Нормативно-техническая документация, регулирующая методы очистки поверхности |
|  | Технические требования, предъявляемые к отливкам, поковкам и штампованным деталям после очистки |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих очистки |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Очистка поверхности деталей и изделий химическим способом | Код | В/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования и охране труда |
| --- | --- |
|  | Подготовка деталей и изделий к смывке и обезжириванию |
|  | Смывка клея и удаление герметика с деталей и изделий |
|  | Смывка лакокрасочных покрытий с деталей и изделий |
|  | Смывка лакокрасочных покрытий в креолиновых ваннах с последующей обработкой деталей |
|  | Очистка поверхности деталей с помощью металлического порошка и косточковой крошки |
|  | Приготовление водных растворов и моющих средств согласно рецептуре |
|  | Корректировка технических характеристик ванн по результатам контрольных анализов |
|  | Обезжиривание деталей и изделий |
|  | Удаление остатков лакокрасочных и обезжиривающих средств |
|  | Наладка моечных машин |
|  | Регенерация моечных растворов для повторного использования |
|  | Консервация и расконсервация деталей и изделий |
|  | Контроль качества очищенной поверхности химическим способом |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовку деталей и изделий к смывке и обезжириванию |
|  | Смывать лакокрасочные покрытия с деталей и изделий с помощью смывок и растворов |
|  | Использовать ручной инструмент для удаления лакокрасочных покрытий |
|  | Очищать поверхности деталей с помощью металлического порошка и косточковой крошки |
|  | Проводить подготовку растворов, согласно рецептуре и требованиям к ним |
|  | Контролировать и корректировать растворы ванн |
|  | Выполнять обезжиривание поверхностей деталей и изделий |
|  | Эксплуатировать оборудование, используемое при смывке, обезжиривании и промывке поверхности перед нанесением защитных покрытий |
|  | Работать на оборудовании для обезжиривания и промывки поверхностей, смывочных ванн и грузоподъемных механизмов согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Проводить заключительные работы после смывки лакокрасочных материалов и обезжиривания |
|  | Контролировать качество поверхности после смывки лакокрасочных материалов |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Причины появления коррозии и методы защиты от коррозии |
|  | Способы удаления лакокрасочных покрытий |
|  | Свойства лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, воздействие на них растворителей, смывок и моющих средств |
|  | Технические условия и инструкции на смывку лакокрасочных покрытий, лака и клея с деталей и изделий |
|  | Назначение и условия применения инструмента для ручного удаления лакокрасочных покрытий |
|  | Основные методы и правила обслуживания креолиновых и других ванн |
|  | Правила косточковой очистки с помощью металлического порошка |
|  | Способы очистки поверхности с помощью смывок и растворителей |
|  | последовательность выполнения процесса обезжиривания |
|  | Методы обезжиривания деталей и издели |
|  | Рецептура и правила приготовления обезжиривающих и моющих растворов |
|  | Правила и способы корректировки ванн по результатам контрольных анализов |
|  | Устройство, принцип действия, правила ухода и применение используемого оборудования, грузозахватных механизмов и приспособлений, правила их наладки |
|  | Методы регенерации моющих растворов для повторного их использования |
|  | Правила консервации, расконсервации, хранения и транспортировки деталей |
|  | Нормативно-техническая документация регламентирующая методы очистки |
|  | Требования и инструкции по промышленной безопасности и охране труда при обезжиривании и промывке узлов, деталей и изделий |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих очистки |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Травление и нейтрализация поверхностей деталей и изделий | Код | В/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования и охране труда |
| --- | --- |
|  | Подготовка баллонов (очистка, окраска резьбы горловины) и подготовка наружной поверхности к травлению |
|  | Подача и установка труб в желоб струйной установки, зажатие трубы специальными приспособлениями |
|  | Разметка мест, подлежащих травлению согласно нормативно-технической документации |
|  | Составление и приготовление травильных растворов согласно рецептуре |
|  | Отбор проб растворов и передача их в лаборатории на анализ |
|  | Выполнение процесса травления деталей и изделий |
|  | Травление металлических деталей больших габаритов в электрических ваннах перед гальваническим покрытием |
|  | Травление и нейтрализация поверхности из различных металлов с сохранением размеров и в соответствии с установленными режимами |
|  | Специальное травление под мрамор, матовое, глянцевое, глубокое и размеренное травление |
|  | Обработка деталей и заготовок из различных металлов и сплавов методом глубокого травления с соблюдением установленных размеров |
|  | Травление деталей различных габаритов и конфигураций с большим числом переходов |
|  | Ступенчатое травление деталей сложных контуров в виде сот |
|  | Двухстороннее травление крупногабаритных деталей и травление сортового проката |
|  | Травление листа в рулонах в ваннах травильных машин периодического действия |
|  | Травление листового полосового и сортового проката, листа в рулонах на непрерывных агрегатах, а также листового металла для подготовки его к покрытию |
|  | Контроль температуры ванн по контрольно-измерительным приборам |
|  | Загрузка деталей в корзины (кассеты) и выгрузка их после травления |
|  | Контроль прохождения полосы через травильные ванны |
|  | Регулировка работы паровых, водяных и кислотных задвижек и брызгал на травильных агрегатах |
|  | Смывка, промывка и сушка деталей после травления |
|  | Контроль качества протравленной поверхности |
|  | Измерение глубины травления микрометром и индикатором глубины травления |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовку деталей и изделий к процессу травления |
|  | Готовить растворы, согласно рецептуре и требования к растворам электролитов |
|  | Проводить процесс травление деталей и изделий различных габаритов и конфигураций |
|  | Выполнять специальное травление под мрамор, матовое, глянцевое и глубокое, размерное травление |
|  | Вести процессы травления, обезжиривания и фосфатирования труб и баллонов в соответствии с установленными режимами |
|  | Выполнять ступенчатое и двухстороннее травление деталей и изделий |
|  | Производить травление листа в рулонах, листового, полосового и сортового проката, различных марок стали на травильных машинах и агрегатах |
|  | Обслуживать оборудование, используемое при травлении и нейтрализации поверхностей деталей и изделий согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Проводить заключительные работы (смывка, промывка и сушка деталей и изделий) после травления |
|  | Контролировать качество поверхности деталей и изделий после травления |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Последовательность и правила подготовки травильных ванн, баллонов и труб к травлению |
|  | Марки стали, сорта, сортамент труб и баллонов |
|  | Правила загрузки деталей в корзины (кассеты) и их выгрузки |
|  | Способы травления, травления под блеск и мрамор |
|  | Назначение, состав, свойства и способы приготовления травильных и моечных растворов, травильных паст |
|  | Свойства химических реагентов и правила обращения с ними |
|  | Правила отбора проб раствора для передачи их на анализ в лабораторию |
|  | Виды глубокого травления |
|  | Правила расчета скорости травления в зависимости от температуры и состава ванн |
|  | Способы и правила смывки, промывки и сушки деталей после травления |
|  | Правила применения ингибиторов |
|  | Устройство, принцип работы и правила обслуживания травильных агрегатов различных моделей, фотохимического оборудования, специальных приспособлений |
|  | Устройство светокопировальных рам и правила работы на них |
|  | Принцип работы, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила регулировки паровых, водяных и кислотных задвижек и брызгал на травильных агрегатах |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая методы очистки поверхности |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих очистки |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Фосфатирование поверхностей деталей и изделий сложной конфигурации | Код | В/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования и охране труда |
| --- | --- |
|  | Изолирование мест поверхности деталей и изделий, не подлежащих фосфатированию |
|  | Предварительная подготовка деталей и изделий методом травления, обезжиривания, крацевания и промывки с последующим покрытием лаками или маслами |
|  | Составление и корректировка растворов согласно рецептуре и требованиям к растворам |
|  | Фосфатирование деталей и изделий |
|  | Подогрев ванны до требуемой температуры |
|  | Контроль температурного режима ванны |
|  | Определение кислотности раствора ванны |
|  | Отделка поверхности после фосфатирования |
|  | Оценка качества фосфатируемой поверхности |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовку деталей и изделий к процессу фосфатирования |
|  | Составлять и корректировать растворы в соответствии с рецептурой |
|  | Выполнять предварительную подготовку поверхностей (травление, обезжиривание, крацевание, промывка и покрытие лаками или маслами) |
|  | Фосфатировать детали и изделия различной сложности |
|  | Обслуживать оборудование, используемое при фосфатировании, травлении, обезжиривании, крацевании и промывке поверхностей деталей и изделий согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Определять время окончания процесса фосфатирования |
|  | Осуществлять отделку поверхности после фосфатирования |
|  | Контролировать качество фосфатируемой поверхности |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к фосфатируемым деталям и изделиям |
|  | Процессы травления, обезжиривания, крацевания и промывки, последовательность их выполнения |
|  | Способы изоляции мест поверхности деталей и изделий, не подлежащих фосфатированию |
|  | Назначение, состав, свойства и правила приготовления растворов |
|  | Устройство, принцип работы и правила обслуживания ванн |
|  | Назначение, устройство и условия применения специальных приспособлений, используемых при фосфатировании |
|  | Последовательность и способы процесса фосфатирования |
|  | Способы отделки поверхностей после фосфатирования |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая методы очистки поверхности |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая качество фосфатированных поверхностей |
|  | Правила оформления технической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих очистки |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Нанесение эмалей на поверхности деталей, изделий и конструкций | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заправщик эмалевых шликеров 2 разряда Заправщик эмалевых шликеров 3 разряда Мельник эмалевых материалов 2 разряда Мельник эмалевых материалов 3 разряда Мельник эмалевых материалов 4 разряда Эмалировщик резисторов 2 разряда Эмалировщик резисторов 3 разряда Эмалировщик резисторов 4 разряда Оператор конвейерных печей 3 разряда Приготовитель эмалевых порошков 2 разряда Приготовитель эмалевых порошков 3 разряда Приготовитель эмалевых порошков 4 разряда Установщик изделий в эмалировании 1 разряда Эмалировщик 1 разряда Эмалировщик 2 разряда Эмалировщик 3 разряда Эмалировщик проволоки 2 разряда Эмалировщик проволоки 3 разряда Эмалировщик проволоки 4 разряда Оператор по приготовлению эмалевых порошков Оператор по эмалированию изделий Оператор эмалирования резисторов |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверка знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе Прохождение обучения и проверка знаний требований пожарной безопасности и пожарно-технического минимума |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разряда производится на основе определения сложности трудовой деятельности с учётом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемых работ |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7132 | Лакировщики и покрасчики |
| ЕТКС | §§ 1 - 2 | Заправщик эмалевых шликеров (2, 3 разряды) |
|  | §§ 5 - 7 | Мельник эмалевых материалов (2, 3, 4 разряды) |
|  | §§ 6 - 8 | Эмалировщик резисторов (2, 3, 4 разряды) |
|  | § 15 | Оператор конвейерных печей 3-й разряд |
|  | §§ 23 - 25 | Приготовитель эмалевых порошков (2, 3, 4 разряды) |
|  | §§ 30 | Установщик изделий в эмалировании 1-й разряд |
|  | §§ 33 - 35 | Эмалировщик (1, 2, 3 разряды) |
|  | §§ 82 - 84 | Эмалировщик проволоки (2, 3, 4 разряды) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка эмалевых материалов к эмалированию | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования и охране труда |
| --- | --- |
|  | Промывка, сортировка, сушка эмалевых материалов и дробление их вручную |
|  | Раскол эмалевых плиток |
|  | Выполнение помола сухого эмалевого материала в шаровых мельницах |
|  | Размол эмалевых материалов на дробильно-помольном оборудовании |
|  | Просеивание материалов, пудровой эмали и процеживание шликера на ручных и механических ситах |
|  | Удаление загрязнений из шихты и шихтовых материалов с помощью магнита |
|  | Загрузка, выгрузка и транспортировка материалов и шихты к месту работы |
|  | Взвешивание компонентов шихты и смешивание их |
|  | Приготовление неорганических красителей для эмалей в соответствии с рецептурой |
|  | Составление шихты для плавки эмалевой фритты в соответствии с рецептурой |
|  | Засыпка материалов для эмалирования в смесительные барабаны |
|  | Контроль степени смешивания шихты |
|  | Подбор пигмента и лака для приготовления пасты |
|  | Приготовление грунтовых и покровных эмалей в соответствии с рецептурой |
|  | Растирание пигмента для органических эмалей в фарфоровых ступках |
|  | Замешивание пигмента с лаком по утвержденной рецептуре |
|  | Приготовление органической эмали из пасты и исходных сырьевых материалов |
|  | Растирание пасты на краскотерной машине |
|  | Подбор цвета органической эмали по образцу и нанесение на образцы изделий |
|  | Контроль пробы эмали |
|  | Контроль процесса помола и приготовления эмали |
|  | Выполнение наладки, подналадки и регулировки обслуживаемого оборудования, смазка оборудования |
|  | Проверка тонины помола контрольно-измерительными приборами в соответствии с нормативно-техническими документами |
|  | Учет расхода материалов и шихты |
|  | Составление шихтового паспорта |
| Необходимые умения | Заготавливать исходные материалы для составления шихты в соответствии с рецептурой |
|  | Приготавливать грунтовые и покровные эмали |
|  | Выполнять работы по приготовлению органических эмалей |
|  | Эксплуатировать оборудование, используемое при приготовлении эмалевых порошков |
|  | Контролировать помол сухих эмалевых материалов и приготавливать эмалевые порошки |
|  | Вести учет расхода материалов и шихты |
| Необходимые знания | Требования к материалам, используемым для составления шихты |
|  | Химические реагенты, входящие в состав грунта, правила хранения и измельчения химических реагентов и сырья |
|  | Способы раскола эмалевых плиток |
|  | Процесс помола эмали на шаровых мельницах в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Классификация сит и правила работы с ними |
|  | Правила работы с магнитными устройствами |
|  | Свойства применяемых лаков |
|  | Влияние состава красителей на качество эмалей |
|  | Органические эмали и способы их приготовления |
|  | Консистенция органических эмалей |
|  | Способы нанесения органических эмалей |
|  | Правила подбора цвета эмали и способы опробования эмали |
|  | Назначение грунта и густота грунтовой массы для различных видов изделий, подлежащих эмалированию |
|  | Устройство, принцип действия, назначение и применение дробильно-помольного оборудования |
|  | Способы и правила смазки обслуживаемого оборудования |
|  | Правила обслуживания и способы подналадки используемого оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охраны труда |
|  | Способы и правила засыпки материалов в смесительные барабаны, равномерной загрузки оборудования |
|  | Виды брака и способы его устранения |
|  | Требования и правила составления шихтового паспорта |
|  | Правила учёта расхода материалов и шихты в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих эмалированию |
| 3.3.2. Трудовая функция |

| Наименование | Нанесение эмали на изделия | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования и охране труда |
| --- | --- |
|  | Мойка, чистка, шпатлевка чугунных и стальных изделий |
|  | Установка изделия на поворотный механизм |
|  | Поворачивание изделий и придача им различного положения во время нанесения на изделие сухой эмали |
|  | Приготовление растворов заправочных средств эмалевых шликеров в соответствии с технологической инструкцией |
|  | Процеживание шликера и удаление осадков |
|  | Размешивание шликера |
|  | Заправка эмалевого шликера до определенной консистенции путем добавления заправочных средств и воды соответственно требованиям к эмалируемым изделиям |
|  | Натирание чугунных и стальных изделий шликером |
|  | Нанесение жидкой эмали на борта изделий |
|  | Нанесение грунтовых и покровных эмалей на изделия методом окунания, обливания и пульверизатором |
|  | Нанесение декоративной эмали на необожженные и простейшие изделия |
|  | Устранение подтеков на бортах изделий, покрываемых жидкой эмалью |
|  | Установка изделий на конвейер печи/сушила |
|  | Смазка поворотных механизмов и подналадка обслуживаемого оборудования |
|  | Контроль качества поверхности деталей и изделий до и после нанесения эмали (исходное состояние поверхности перед нанесением эмали, качество эмали, толщина и сплошность эмалевого покрытия, визуальная оценка состояния эмалевого покрытия) |
|  | Маркировка изделий |
|  | Учет расхода материалов и оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовку изделий и деталей к эмалированию |
|  | Обслуживать поворотные механизмы и устанавливать на них изделия |
|  | Заправлять шликер и доводить его до рабочего состояния |
|  | Наносить эмали на изделия методом окунания, обливания и пульверизатором |
|  | Контролировать качество поверхности до и после нанесения эмали |
|  | Вести учет и оформлять производственно-технологическую документацию |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к поверхности изделий, покрываемых эмалью и шликером |
|  | Способы и правила мойки, чистки, шпатлевки чугунных и стальных изделий |
|  | Приемы поворачивания изделия и правила управления поворотным механизмом |
|  | Правила работы с химическими реагентами |
|  | Материалы и химикаты, применяемые для приготовления заправочных средств, и их свойства |
|  | Способы приготовления заправочных средств |
|  | Материалы, входящие в состав шликера, правила и способы его размешивания |
|  | Физические свойства, плотность, влажность и консистенция шликеров и методы их определения |
|  | Контрольно-измерительные приборы для определения влажности и консистенции и правила пользования ими |
|  | Способы натирания изделий шликером |
|  | Устройство, правила смазки и способы подналадки обслуживаемого оборудования согласно требованиям инструкций по эксплуатации и охране труда |
|  | Номенклатура, свойства и состав различных эмалей и заправочных средств |
|  | Консистенция, плотность и тонина помола шликера |
|  | Способы устранения подтеков на бортах изделий |
|  | Правила переноса и установки изделий, покрытых жидкой эмалью, на конвейер печи/сушила |
|  | Способы контроля качества поверхности до и после нанесения эмали, виды брака и способы его устранения |
|  | Ассортимент изделий и правила маркировки изделий |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих эмалированию |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление конвейерными печами и обслуживаемыми механизмами | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования и охране труда |
| --- | --- |
|  | Управление тепловыми, пускорегулирующими устройствами и механизмами обжиговых, нагревательных печей при нагреве и термической обработке металлов, при сушке литейных форм, окрашенных и эмалированных изделий |
|  | Управление подовыми, подподовыми, над сводовыми, ленточными, люлечными, цепными, скребковыми конвейерами |
|  | Контроль работы конвейерных печей, механизмов согласно требованиям инструкций по эксплуатации и охране труда |
|  | Подъем и опускание заслонок печи |
|  | Продувка, разжигание и доведение температуры печей до установленных параметров согласно технологическому режиму и показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверка и обеспечение исправного состояния обслуживаемых механизмов |
|  | Контроль состояния и исправности магистралей подачи воздуха, газа, нефти и электроэнергии |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Эксплуатировать оборудование при нагреве и термической обработке металлов |
|  | Эксплуатировать оборудование при сушке литейных форм, окрашенных и эмалированных изделий |
|  | Контролировать рабочее состояние конвейеров, обжиговых и нагревательных печей |
|  | Контролировать состояние и исправность магистралей подачи воздуха, газа, нефти и электроэнергии |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Устройство, принцип действия, назначение, правила ухода и применение обслуживаемого оборудования, механизмов, электрических схем управления |
|  | Последовательность этапов работы оборудованием при нагреве и термической обработке металлов, при сушке литейных форм, окрашенных и эмалированных изделий согласно требованиям инструкций по эксплуатации и охране труда |
|  | Основы технологического процесса производства на обслуживаемом участке |
|  | Режимы и правила регулирования температуры печей |
|  | Свойства применяемого топлива |
|  | Причины неполадок в работе оборудования и способы их устранения |
|  | Назначение, условия применения и устройство специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих эмалированию |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Эмалирование деталей, изделий и конструкций сложной конфигурации | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования и охране труда |
| --- | --- |
|  | Подбор стержней по диаметру трубок резистора |
|  | Определение тонины помола и влажности порошка эмали |
|  | Эмалирование трубчатых и проволочных резисторов с различными диаметрами намоточной проволоки на подготовленном оборудовании |
|  | Эмалирование трубчатых, проволочных и остеклованных резисторов с самостоятельным регулированием температуры электрических эмалировочных печей и муфелей в зависимости от размеров и толщины керамических трубок, остеклованных резисторов и степени плавления эмали |
|  | Эмалирование остеклованных, секционных, регулируемых, плоских резисторов, потенциометров и других изделий сложной конфигурации с применением пирометра, гальванометра и термопар |
|  | Наблюдение за работой и обслуживание электрических эмалировочных печей, муфелей (одноместные и многоместные с предварительным подогревом) согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Наладка и проверка оборудования, применяемого для эмалирования |
|  | Использование контрольно-измерительных приборов и рабочего инструмента при эмалировании резисторов |
|  | Контроль качества эмалированной поверхности изделий, деталей и конструкций до и после нанесения эмали |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Выполнять подготовительные работы перед эмалированием резисторов |
|  | Эмалировать трубчатых и проволочных резисторов с различным диаметром намоточной проволоки |
|  | Эмалировать трубчатых, проволочных и остеклованных резисторов в электрических эмалировочных печах и муфелях с самостоятельным регулированием температуры |
|  | Эмалировать остеклованные, секционные, регулируемые, плоские резисторы, потенциометры и другие изделия сложной конфигурации |
|  | Эксплуатировать и проводить техническое обслуживание оборудования, используемого для эмалирования поверхности |
|  | Контролировать качество эмалированных покрытий изделий, деталей и конструкций |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Теоретические основы термических процессов при эмалировании |
|  | Основные свойства применяемых материалов при эмалировании |
|  | Правила подбора стержней по диаметру трубок резистора |
|  | Влияние влажности порошка на плавку эмали |
|  | Температура плавления эмалевых порошков |
|  | Время выдержки эмалируемых изделий в электрических печах в зависимости от температуры |
|  | Влияние температуры окружающей среды на слой эмалевого покрытия |
|  | Правила определения режимов эмалирования |
|  | Устройство и принцип действия электрических эмалировочных печей, муфелей (одноместные и многоместные с предварительным подогревом) |
|  | Инструкции по эксплуатации электрических эмалировочных печей/муфелей |
|  | Назначение, принцип действия и использование контрольно-измерительных приборов и рабочего инструмента, применяемого при эмалировании |
|  | Виды неполадок оборудования при меняемого при эмалировании, и способы их устранения |
|  | Способы определения качества эмалированной поверхности изделия до и после нанесения эмалевой оболочки, виды брака и способы устранения их |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих эмалированию |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Эмалирование проволоки различной по диаметру на эмаль-агрегатах | Код | С/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Проверка чистоты поверхности голой проволоки и качества ее намотки |
|  | Испытание изоляции на эластичность вручную |
|  | Эмалирование прямоугольной и круглой проволоки диаметром свыше 0,09 мм на эмаль-агрегатах |
|  | Эмалирование прямоугольной и круглой проволоки диаметром до 0,05 мм на эмаль-агрегатах |
|  | Обеспечение концентрического покрытия круглой проволоки и равномерного покрытия прямоугольной проволоки по всем граням периметра |
|  | Установка и смена отдающих и приемных катушек, замши, фетра, фитилей, калибра |
|  | Контроль установки калибров, замши, фитилей, роликов и чистоты их поверхности |
|  | Заправка проволоки в узлы машины и соединение ее концов пайкой |
|  | Регулирование натяжения проволоки на приемных катушках |
|  | Устранение обрыва проволоки |
|  | Регулировка температуры и скорости прохождения эмалированной проволоки по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Заправка проволоки через лаковую ванну в печь |
|  | Эксплуатация и обслуживание используемого оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
|  | Регулировка плотности намотки эмалированного провода и поступления лака в ванну |
|  | Регулирование воздушных потоков в эмаль-станке, толщины изоляции эмалированных проводов |
|  | Контроль геометрических параметров проволоки с помощью контрольно-измерительных приборов |
|  | Определение качества лака по внешнему виду на прозрачность и отсутствие инородных включений в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Определение степени запекания эмаль-пленки по цвету |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Выполнять подготовительные работы перед лакированием проволоки |
|  | Эмалировать проволоку различную по диаметру на эмаль-агрегатах |
|  | Эксплуатировать и обслуживать оборудование, используемое при эмалировании проволоки |
|  | Контролировать качество эмалированной проволоки |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Процесс эмалирования проволоки, режим и способы |
|  | Правила и способы проверки чистоты поверхности голой проволоки и качества ее намотки |
|  | Методы испытаний лаков в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Правила заправки проволоки через лаковую ванну в печь |
|  | Способы заправки проволоки в узлы машины, ликвидации обрыва проволоки и соединения ее концов пайкой |
|  | Правила регулирования натяжения проволоки на приемных катушках |
|  | Способы автоматического регулирования температуры и скорости прохождения эмалированной проволоки |
|  | Устройство, принцип действия и кинематическая схема эмаль-станков различных типов, схемы тепловых потоков в эмаль-печах |
|  | Требования к установке и способы установки и смены отдающих и принимающих катушек, замши, фетра, фитилей, калибров |
|  | Устройство, правила применения и обслуживания контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Правила регулирования режимов работы эмаль-агрегатов по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Марки и сечения эмалированной проволоки |
|  | Технические требования, предъявляемые к готовой продукции, полуфабрикатам и таре для эмалированной проволоки и способы определения качества |
|  | Виды брака готовой продукции, способы его предупреждения и устранения |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих эмалированию |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Металлизация деталей, изделий и конструкций цветными металлами, порошковыми и тугоплавкими материалами | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор-намазчик 2 разряда Оператор-намазчик 3 разряда Металлизатор электрокерамических изделий 3 разряда Металлизатор электрокерамических изделий 4 разряда Оператор по нанесению газопоглотителя 2 разряда Оператор по нанесению газопоглотителя 3 разряда Оператор по нанесению газопоглотителя 4 разряда Металлизатор 2 разряда Металлизатор 3 разряда Металлизатор 4 разряда Оператор металлизации Оператор металлизации электрокерамических изделий |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверка знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе Прохождение обучения и проверка знаний требований пожарной безопасности и пожарно-технического минимума |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разряда производится на основе определения сложности трудовой деятельности с учётом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемых работ |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл |
| ЕТКС | §§ 4 – 5 | Оператор-намазчик (2, 3 разряды) |
|  | §§ 29 - 30 | Металлизатор электрокерамических изделий (3, 4 разряды) |
|  | §§ 31 - 33 | Оператор по нанесению газопоглотителя (2, 3, 4 разряды) |
|  | §§ 47 - 49 | Металлизатор (2, 3, 4 разряды) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Металлизация деталей, изделий и конструкций легкоплавкими и цветными металлами газотермическим и электродуговым способами | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Подготовка проволоки, порошка и поверхности деталей и изделий к металлизации |
|  | Промывка и прокаливание пьезокерамиток в муфельных печах |
|  | Составление растворов для металлизации деталей, изделий и конструкций легкоплавкими и цветными металлами газотермическим и электродуговым способами |
|  | Металлизация легкоплавкими и цветными металлами деталей и изделий газотермическим и электродуговым способами |
|  | Металлизация деталей и узлов простой конфигурации вручную |
|  | Нанесение суспензии и пасты из порошков металлов и сплавов на детали и изделия с прямолинейными и криволинейными поверхностями |
|  | Металлизация порошковыми тугоплавкими материалами деталей и изделий вакуумным способом |
|  | Плазменное напыление порошковых и тугоплавких материалов на детали, изделия и конструкции |
|  | Металлизация легкоплавкими и цветными металлами для восстановления размеров деталей и механизмов станков |
|  | Оплавление металлизационных слоев из тугоплавких материалов на деталях, изделиях и конструкциях |
|  | Горячее покрытие благородными металлами и сплавами проволоки из тугоплавких и цветных металлов |
|  | Нанесение серебросодержащей пасты на заготовки пьезоэлементов вручную, с помощью приспособлений и через шелкотрафареты на автомате и полуавтомате |
|  | Декоративная металлизация деталей, изделий и конструкций цветными металлами |
|  | Алюминирование деталей электровакуумным способом |
|  | Регулирование режимов работы установок порошкового напыления |
|  | Металлизация заготовок карбидкремниевых электронагревательных стержней с предварительной плавкой легированного кремния на высокочастотном агрегате пропитки |
|  | Ведение процесса бакелизации и металлизации карбидкремниевых электронагревательных стержней |
|  | Установка режима металлизации и его регулирование в зависимости от материала и назначения |
|  | Проведение профилактики и профилактического ремонта оборудования для металлизации |
|  | Подналадка и регулирование оборудования и установок для металлизации |
|  | Определение и устранение дефектов металлизации химическим и механическим способами |
|  | Контроль качества поверхности деталей, изделий и конструкций до и после металлизации (исходное состояние поверхности перед металлизацией, качество покрываемого металла, толщина и сплошность металлопокрытия, визуальный контроль состояния металлопокрытия) |
|  | Учет расхода материалов и оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовку деталей, изделий и конструкций к нанесению металлических покрытий |
|  | Производить подготовку используемых материалов и растворов к металлизации |
|  | Вести процесс металлизации деталей, изделий и конструкций легкоплавкими и цветными металлами |
|  | Эксплуатировать и обслуживать оборудование, используемое при металлизации деталей и изделий, и устранять неполадки |
|  | Контролировать качество металлопокрытий |
|  | Вести учет расхода материалов и оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Основы технологических процессов металлизации изделий легкоплавкими, цветными металлами, порошковыми и тугоплавкими материалами |
|  | Основные требования, предъявляемые к подготовке поверхностей деталей, изделий и конструкций, на которые производится напыление металла |
|  | Основные свойства материалов, на которые производится напыление |
|  | Основы технологии изготовления пьезоэлементов и методы их прокаливания |
|  | Составы растворов, суспензий и паст для металлизации |
|  | Правила составления растворов с учётом способов нанесения металлов |
|  | Методы расчета требуемого количества сжатого воздуха, горючих газов и электроэнергии |
|  | Способы получения и хранения газов, применяемых при плазменном напылении |
|  | Общие понятия о механизме образования покрытий, их химическом составе и физико-механических свойствах |
|  | Правила ведения процесса металлизации изделий газотермическим, электродуговым и вакуумным способами, режимы металлизации |
|  | Способы восстановления размеров деталей и механизмов и оплавления металлизационного слоя |
|  | Состав и свойства серебряной пасты |
|  | Правила и способы нанесения и вжигания серебряной пасты |
|  | Способы нанесения сусального серебра и суспензии дисперсного серебра на поверхность пластин |
|  | Толщина серебряного покрытия пьезокерамики и допуски на серебрение заготовок пьезоэлементов |
|  | Методы и способы декоративной металлизации деталей, изделий и конструкций цветными металлами |
|  | Процессы и способы выполнения бакелизации и металлизации карбидкремниевых электронагревательных стержней |
|  | Алюминирование деталей электровакуумным способом, режимы и правила |
|  | Устройство, принцип действия и применение обслуживаемого оборудования, электрические и кинематические схемы различных установок металлизации и плазменного напыления |
|  | Устройство и правила применения универсальных и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Вида неполадок оборудования для металлизации, правила и способы их устранения |
|  | Виды дефектов металлопокрытия и способы устранения их |
|  | Правила учета, хранения и нормы расхода цветных металлов |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих металлизации |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Металлизация электрокерамических изделий металлизирующими пастами и суспензиями | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Обработка и сушка электрокерамических изделий перед металлизацией |
|  | Подготовка электрокерамических изделий и комплектующих деталей к металлизации |
|  | Приготовление металлизирующих суспензий из пяти и более компонентов с доведением их до необходимой консистенции |
|  | Металлизация электрокерамических изделий вручную кистью или окунанием с применением приспособлений и механизмов для соблюдения равномерного покрытия металлизирующей пастой |
|  | Металлизация электрокерамических изделия и комплектующих деталей металлизирующими суспензиями до и после термообработки в водородных печах/на специальных станках |
|  | Установка и регулирование режима металлизации в зависимости от материала |
|  | Проведение профилактических процедур спецстанков, приспособлений и несложных машин |
|  | Контроль качества поверхности электрокерамических изделий до и после металлизации |
|  | Учет расхода материалов и оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Осуществлять подготовку электрокерамических изделий к нанесению металлических покрытий |
|  | Осуществлять подготовку металлизирующих суспензий |
|  | Поводить процесс металлизации изделий и комплектующих деталей |
|  | Эксплуатировать и обслуживать оборудование, используемое при металлизации электрокерамических изделий |
|  | Контролировать качество металлопокрытия электрокерамических изделий |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы |
|  | Учитывать расход материалов и оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Технологический режим процесса металлизации электрокерамических изделий |
|  | Правила обработки и сушки электрокерамических изделий |
|  | Приемы замывки, обезжиривания и травления электрокерамических изделий |
|  | Виды и свойства органических растворителей и порядок их использования |
|  | Свойства смол, щелочных растворов и порядок их использования |
|  | Способы определения качества и текучести пасты, качества и вязкости суспензий в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Устройство, принцип действия и применение обслуживаемого оборудования, приспособлений и спецстанков, контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Способы контроля качества металлопокрытия электрокерамических изделий |
|  | Виды брака и способы его устранения |
|  | Правила оформления производственно-технологической и рабочей документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих металлизации |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Производство и нанесение газопоглотителя на детали и изделия | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Подготовка деталей и изделий к нанесению газопоглотителя |
|  | Изготовление сложных титановых газопоглотителей |
|  | Корректировка состава газопоглотителя для покрытия |
|  | Прессование газопоглотителя на прессах |
|  | Подбор режима для нанесения покрытия |
|  | Нанесение газопоглотителя на детали внутренней арматуры электровакуумных приборов вручную, на специальных установках методом окунания, намазки и фонтанирования |
|  | Нанесение газопоглотителя на детали для электровакуумных приборов, имеющих сложную конфигурацию (сетки, аноды), методом пульверизации и электрофореза |
|  | Регулировка режима работы оборудования для нанесения покрытий |
|  | Подналадка и несложная наладка оборудования |
|  | Визуальный контроль качества газопоглотителя |
|  | Контроль качества газопоглотителя по показания контрольно-измерительных приборов |
|  | Учет расхода материалов и оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовку деталей и изделий к нанесению газопоглотителя |
|  | Изготавливать и наносить газопоглотитель на детали и изделия |
|  | Определять привес покрытия |
|  | Эксплуатировать и обслуживать оборудование, используемое при нанесении газопоглотителя на детали и изделия |
|  | Контролировать качество нанесенного слоя газопоглотителя визуально и с помощью контрольно-измерительных приборов |
|  | Вести учет расхода материалов и оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Способы и правила подготовки деталей к нанесению газопоглотителя |
|  | Основные свойства, назначение газопоглотительных составов и их компонентов |
|  | Рецепты и правила приготовления составов газопоглотителей |
|  | Влияние качества газопоглотителя на работу электровакуумного прибора |
|  | Правила корректировки составов газопоглотителей |
|  | Способы прессования газопоглотителя |
|  | Правила применения различных составов газопоглотителей в зависимости от условий работы и технических характеристик электровакуумного прибора |
|  | Принцип действия контрольно-измерительных приборов для определения привеса и внешнего качества нанесенного газопоглотителя (лупа, торсионные весы) |
|  | Способы нанесения газопоглотителя на внутреннюю арматуру электровакуумных приборов и на детали и изделия для электровакуумных приборов |
|  | Правила проверки деталей и изделий и условия применения контрольно-измерительного инструмента (калибры, штангенциркули, микрометры, проекторы и другие) |
|  | Правила определения и расчета привеса покрытия |
|  | Устройство и принцип действия оборудования и приспособлений для приготовления и нанесения газопоглотителей |
|  | Основы вакуумной техники в пределах выполняемой работы |
|  | Правила наладки обслуживаемого оборудования |
|  | Способы контроля качества газопоглотительного слоя |
|  | Виды брака газопоглотительного слоя и способы его устранения |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих металлизации |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Нанесение токопроводящей суспензии на гетинаксовые полосы, стеклонити и микроплаты | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Приготовление раствора каолина и эмали вязкости в соответствии с техническими условиями |
|  | Подготовка токопроводящей суспензии |
|  | Корректировка состава суспензии на основе пробных измерений |
|  | Покрытие гетинаксовых полос суспензией для получения токопроводящих элементов переменных резисторов с прямолинейной зависимостью на специальном агрегате |
|  | Нанесение токопроводящей суспензии на гетинаксовые полосы, стеклонити и микроплаты на автоматическом оборудовании с обеспечением номинальной величины сопротивления резисторов |
|  | Полимеризация токопроводящего слоя и резка заготовок |
|  | Покрытие керамических стержней суспензией методом окунания |
|  | Нанесение слоя серебряной суспензии на концы токопроводящих элементов кисточкой (вручную) |
|  | Нанесение кисточкой вручную серебряной пасты на золотые электроды (пластины) |
|  | Проведение процесса восстановления серебра из пасты |
|  | Контроль и регулирование процесса покрытия токопроводящим слоем |
|  | Контроль режима полимеризационных камер |
|  | Зачистка окон резисторов |
|  | Определение величины омического сопротивления при помощи контрольно-измерительных приборов |
|  | Измерение величины электрического сопротивления омметром |
|  | Контроль качества нанесенного слоя токопроводящей суспензии |
|  | Учет расхода материалов и оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Проводить подготовку деталей и изделий к нанесению токопроводящей суспензии |
|  | Приготовлять растворы и суспензии на номиналы величины сопротивления и их корректировать |
|  | Наносить токопроводящие суспензии на гетинаксовые полосы, стеклонити и микроплаты |
|  | Эксплуатировать и обслуживать оборудование, используемое при нанесении токопроводящей суспензии |
|  | Определять при помощи контроль-измерительных приборов величину омического сопротивления |
|  | Контролировать качество нанесенной токопроводящей суспензии |
|  | Вести учет расхода материалов и оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Ассортимент и основные свойства применяемых паст, лаков и клеящих составов |
|  | Состав и свойства токопроводящих масс |
|  | Правила корректировки растворов и суспензий |
|  | Назначение, условия применения и устройство специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов |
|  | Номера стеклонитей |
|  | Режим работы сушильных шкафов |
|  | Правила термической обработки токопроводящего слоя переменных резисторов на конвейерных печах |
|  | Процесс нанесения керамических стержней и серебряной суспензии на концы токопроводящих элементов и пасты на золотые электроды (пластины) |
|  | Способы восстановления серебра из пасты |
|  | Устройство, принцип действия и наладка оборудования, используемого в процессе нанесения токопроводящей суспензии |
|  | Правила установления режима работы конвейерных печей, сушильных шкафов и агрегатов для нанесения токопроводящей суспензии |
|  | Способы измерения электрических величин непроволочных резисторов омметром и на осциллографе, виды кривых и их построение |
|  | Характер влияния толщины и неравномерности слоя покрытия на величину омического сопротивления |
|  | Правила измерения величины сопротивления контактного слоя омметром и на мостах сопротивлений |
|  | Способы контроля качества нанесенного слоя токопроводящей суспензии |
|  | Виды брака нанесенного слоя токопроводящей суспензии и способы его устранения |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих металлизации |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Нанесение лакокрасочных материалов на поверхности деталей, изделий и конструкций | Код | Е | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр 3 разряда Маляр 4 разряда Пропитчик по огнезащитной пропитке 2 разряда Пропитчик по огнезащитной пропитке 3 разряда Пропитчик по огнезащитной пропитке 4 разряда Оператор по нанесению защитных покрытий Оператор по нанесению огнезащитной пропитки |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверка знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе Прохождение обучения и проверка знаний требований пожарной безопасности и пожарно-технического минимума |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разряда производится на основе определения сложности трудовой деятельности с учётом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемых работ |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7132 | Лакировщики и покрасчики |
| ЕТКС | §§ 43 - 44 | Маляр (3, 4 разряды) |
|  | §§ 278 - 280 | Пропитчик по огнезащитной пропитке (2, 3, 4 разряды) |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Нанесение лакокрасочных материалов на поверхности деталей и инструментов | Код | Е/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разбавление лакокрасочных материалов рекомендованными растворителями до рабочей вязкости в соответствии с рецептурой |
| --- | --- |
|  | Фильтрование лакокрасочных материалов в соответствии с рецептурой |
|  | Составление лакокрасочных материалов в соответствии с рецептурой |
|  | Растирание составленных лакокрасочных материалов (красок, лаков, мастик, шпатлевок, грунтовок, замазок) на краскотерочных машинах |
|  | Навешивание деталей, инструментов на специальные приспособления и снятие их после окрашивания |
|  | Промывка деталей и инструментов щелочами, водой и растворителями |
|  | Обезжиривание поверхностей деталей и инструментов |
|  | Подготовка поверхности деталей и инструментов для окрашивания (очистка, сглаживание, подмазка, протравливание поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний, старого лакокрасочного покрытия, пыли) |
|  | Нанесение олифы, шпатлевки и грунтовочных слоев |
|  | Окрашивание деталей и инструментов в барабанах, автоматах методом окунания и кистью без шпатлевания и грунтования |
|  | Окрашивание поверхностей после нанесения шпатлевок и грунтовочных слоев |
|  | Окрашивание деталей и инструментов малярной кистью, валиком и пульверизатором |
|  | Нанесение лакокрасочных покрытий при помощи установки безвоздушного распыления и установки для двухкомпонентных систем с предварительным подогревом |
|  | Промывка и очистка применяемого для нанесения лакокрасочного покрытия инструмента |
|  | Сушка окрашенных деталей и инструментов |
| Необходимые умения | Определять исправность оборудования при малярных работах |
|  | Выполнять работы по подготовке и выравниванию поверхности под покраску |
|  | Готовить лакокрасочные материалы в соответствии с рецептурой |
|  | Окрашивать поверхности деталей и инструментов, не требующих высококачественной отделки, методом окунания, малярной кистью, валиком, пульверизатором и краскораспылителями |
|  | Использовать оборудование и инструменты, применяемые при малярных работах |
|  | Очищать и подготавливать окрашиваемые поверхности от коррозии, окалины, обрастаний, старого лакокрасочного покрытия, пыли |
|  | Поддерживать рабочее состояние инструментов и оборудования, применяемого при нанесении лакокрасочных покрытий |
| Необходимые знания | Основы теории коррозии и способах защиты от неё |
|  | Правила и способы подготовки поверхности под окраску |
|  | Требования, предъявляемые к качеству очищаемой поверхности |
|  | Особенности очистки поверхностей |
|  | Физические свойства шлифовальных материалов |
|  | Способы шлифования, применяемые под виды лакокрасочных материалов |
|  | Виды и свойства растворов |
|  | Правила составления растворов и их применения при разбавлении лакокрасочных материалов |
|  | Наименование и виды красок, эмалей, лаков, растворителей, грунтовок, шпатлевок, правила их хранения |
|  | Составы шпатлевочных материалов, лаков, мастик и замазок |
|  | Рецепты составления лакокрасочных материалов согласно техническим условиям |
|  | Способы смешивания красок в соответствии с рецептурой для получения колера |
|  | Способы определения качества применяемых лакокрасочных материалов |
|  | Правила и способы нанесения олифы, шпатлевки и грунтовочных слоев |
|  | Способы окрашивания деталей и инструментов в барабанах и автоматах |
|  | Способы нанесения лакокрасочных покрытий |
|  | Способы нанесения покровных слоев однокомпонентных и двухкомпонентных материалов, в том числе защитных систем с предварительным подогревом компонентов |
|  | Правила и режимы окраски деталей и инструментов с помощью малярной кисти, валика и пульверизатора, установкой безвоздушного нанесения для двухкомпонентных систем |
|  | Правила применения краскотерочных машин, механизмов, приспособлений и инструмента, применяемых при малярных работах, согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Составы реагентов, применяемых для очистки и промывки применяемого инструмента, кистей различных типов, тары и краскораспылительных аппаратов |
|  | Способы промывки и очистки применяемого инструмента, кистей различных типов, тары и краскораспылительных аппаратов |
|  | Режимы сушки деталей и инструментов |
|  | Правила обслуживания сушильных камер и шкафов в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Нормативно-техническая документация регламентирующая нанесение лакокрасочных материалов |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих нанесению лакокрасочных материалов |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Нанесение лакокрасочных материалов на поверхности изделий и конструкций | Код | Е/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Подготовка поверхности к нанесению порошковых красок (очистка от загрязнений и оксидов, обезжиривание, промывка чистой водой) |
|  | Нанесение конверсионного слоя: фосфатирование железом или цинком (для стали и чугуна); хроматирование и анодирование (для алюминия и его сплавов) |
|  | Высушивание изделий в специальных печах и охлаждение |
|  | Очистка замкнутых объемов изделий и конструкций (цилиндры, отсеки) |
|  | Очистка корпуса судов и подвижного состава от коррозии, окалины, обрастания и старого лакокрасочного покрытия дробеструйными аппаратами и водой под высоким давлением |
|  | Обработка поверхности изделий и конструкций замедлителями коррозии |
|  | Нанесение фосфатирующих грунтовок на судовые конструкции, кроме цистерн питьевой, дистиллированной и питательной воды, медицинского и технического жира |
|  | Грунтовка и нанесение антикоррозионного покрытия, покрытия необрастающими и противообрастающими красками, осуществление анодной и катодной защиты судов |
|  | Нанесение шпатлевки и грунтовочных слоев краски и лаков в несколько тонов |
|  | Шлифование, грунтование, полирование и проолифливание ручным и механизированным инструментом |
|  | Составление смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических эмалей |
|  | Подбор колера по образцам и составление сложного колера |
|  | Окрашивание поверхности, требующей высококачественную отделку |
|  | Окраска деталей и поверхности на электростатических установках и электростатическими краскораспылителями |
|  | Окраска поверхности различными красками и лаками в несколько тонов со шлифованием и полированием |
|  | Окрашивание поверхности различными красками с лакированием, полированием, орнаментальной, художественной многоцветной и декоративной отделкой |
|  | Нанесение лакокрасочных покрытий по стеклу и керамической эмали |
|  | Окрашивание поверхности после грунтования методом холодного безвоздушного распыления |
|  | Окрашивание изделий и конструкций в тропическом исполнении |
|  | Покрытие изделий и конструкций лаками на основе битума и нитролаками |
|  | Окраска судов в доках |
|  | Окраска поверхности сухими порошками вручную или автоматически (роботом-манипулятором) |
|  | Полимеризация нанесённого слоя краски в камере полимеризации |
|  | Регулирование подачи воздуха и краски в распылители |
|  | Подналадка и наладка механизмов и приспособлений в производстве малярных работ |
|  | Сдача выполненной работы по образцам и эталонам |
|  | Контроль характеристик лакокрасочного покрытия с применением контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Осуществлять подготовку рабочей зоны, оборудования, материалов для нанесения лакокрасочных покрытий |
|  | Выполнять работы по очистке поверхностей перед окраской |
|  | Производить высококачественную отделку поверхности под окраску и лакирование и ее окраску |
|  | Окрашивать поверхности различными красками и лаками |
|  | Покрывать поверхности изделий и конструкций порошковой краской |
|  | Выполнять полимеризацию нанесённого слоя краски |
|  | Эксплуатировать и обслуживать оборудование, используемое при малярных работах |
|  | Контролировать качество малярных работ |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к подготовке поверхностей под антикоррозийную, анодную и катодную защиту |
|  | Особенности механизированной очистки поверхностей и корпусов судов от обрастания и старого лакокрасочного покрытия, наружной поверхности подвижного состава на железнодорожном транспорте |
|  | Свойства и сорта пигментов, растворителей, масел, силикатов, смол, декоративных и изоляционных лаков и эмалей |
|  | Химический состав красок и правила подбора колеров |
|  | Рецептура, физико-химические свойства красящих материалов и составов, применяемых для покрытия поверхности лакокрасочными материалами |
|  | Методы испытания лаков и красок на стойкость и вязкость в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Правила и способы нанесения фосфатирующих грунтовок на судовые конструкции |
|  | Защитные схемы грунтовки и окраски подводной части судов, подвергающихся действию морской воды, минеральных кислот и щелочей |
|  | Последовательность нанесения шпатлевок и грунтовочных слоев краски и лаков в несколько тонов |
|  | Способы окраски и лакирования изделий и конструкций из различных материалов |
|  | Способы выполнения малярных работ методом холодного безвоздушного распыления |
|  | Способы нанесения порошковых материалов |
|  | Режимы закрепления порошкового слоя |
|  | Особенности нанесения лаков на основе битума и нитролаков на поверхность изделий и конструкций |
|  | Правила защиты листового материала и профильного проката для судовых конструкций |
|  | Способы окрашивания судов в доках с помощью электростатических установок и электростатических краскораспылителей |
|  | Особенности окрашивания изделий и приборов в тропическом исполнении |
|  | Правила и особенности нанесения лакокрасочных покрытий по стеклу и керамической эмали |
|  | Устройство и принцип действия электростатических установок и электростатических краскораспылителей, правила их регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы подналадки и наладки механизмов и приспособлений, применяемых при малярных работах |
|  | Основные способы определения качества поверхности изделий и конструкций до и после окрашивания, |
|  | Виды брака покрытия и способы его устранения |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих нанесению лакокрасочных материалов |
| 3.5.3. Трудовая функция |

| Наименование | Нанесение и обработка огнезащитными составами сложных и ответственных изделий и конструкций из различных материалов | Код | Е/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места и оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации и охране труда |
| --- | --- |
|  | Выполнение подготовительных работ к огнезащитной обработке деревянных изделий и конструкций, материалов и тканей |
|  | Приготовление огнезащитных составов и смесей в соответствием с рецептурой |
|  | Изготовление образцов пропиточных материалов и проверка их на огнестойкость |
|  | Подбор химикатов и равнозначная замена одних другими |
|  | Разработка рецептуры и приготовление составов для особо ответственной пропитки |
|  | Отбор проб для проведения проверки качества смесей и растворов, применяемых при выполнении работ |
|  | Покрытие деревянных изделий и конструкций, различных материалов и тканей огнезащитными составами вручную кистью и в ваннах с применением краскопультов и распылителей |
|  | Выполнение сложных пропиточных работ |
|  | Покрытие и обработка огнезащитными составами сложных и ответственных деревянных изделий и конструкций, ценных материалов и тканей, театральных декораций, художественных стендов и макетов, органических сердечников для канатов |
|  | Покрытие и обработка огнезащитными составами особо ценных художественных театральных декораций, картин, панно и других произведений искусства |
|  | Нанесение огнезащитных составов на металлические изделия |
|  | Нанесение напыляемых гидроизоляционных материалов, полимочевины и пенополиуретана |
|  | Управление механизмами при механизированном способе приготовления растворов и выполнении пропиточных работ |
|  | Контроль качества нанесенной огнезащитной пропитки в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Учет выполненных работ, расхода материалов и химических реагентов |
|  | Оформление производственно-технологической и рабочей документации |
| Необходимые умения | Выполнять подготовительные работы к нанесению огнезащитных составов |
|  | Готовить огнезащитные составы в соответствии с рецептурой |
|  | Наносить огнезащитные составы на деревянные изделия и конструкции, на металлические изделия |
|  | Наносить напыляемые гидроизоляционные материалы, полимочевину и пенополиуретан |
|  | Эксплуатировать и обслуживать оборудование, используемое при нанесении огнезащитной пропитки |
|  | Контролировать качество нанесенных огнезащитных составов в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Оформлять производственно-технологическую и рабочую документацию |
| Необходимые знания | Общие сведения об огнезащитной пропитке деревянных изделий и конструкций, материалов и тканей |
|  | Правила подготовки деревянных изделий и конструкций, материалов и тканей к огнезащитной обработке и требования к ним |
|  | Способы приготовления огнезащитных составов и условия их хранения |
|  | Свойства химических реагентов и ядовитых веществ, применяемых для огнезащитных растворов и смесей, порядок и правила обращения с ними, условия хранения |
|  | Свойства, назначение и применение огнезащитных составов, гидроизоляционных материалов, полимочевины и пенополиуретана |
|  | Правила отбора проб для проведения проверки качества основных материалов и составов |
|  | Способы и правила нанесения огнезащитных составов на деревянные изделия и конструкции различной сложности, материалы и ткани вручную кистью и в ваннах или с применением краскопультов и распылителей |
|  | Технология и правила огнезащитной пропитки ценных материалов и тканей, театральных декораций, художественных стендов и макетов, органических сердечников для канатов |
|  | Технология и правила огнезащитной пропитки особо ценных художественных театральных декораций, картин, панно и других произведений искусства |
|  | Особенности нанесения огнезащитных составов на металлические изделия |
|  | Технология и правила нанесения напыляемых гидроизоляционных материалов, полимочевины и пенополиуретана |
|  | Устройство и принцип работы оборудования, применяемого при приготовлении растворов, изготовлении огнезащитных растворов и производстве пропиточных работ |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая виды огнезащитной пропитки |
|  | Виды брака огнезащитной пропитки, способы его предупреждения и устранения |
|  | Правила учета расхода материалов и химических реагентов |
|  | Правила оформления производственно-технологической документации на выполняемые работы |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности изделий, деталей и конструкций, подлежащих нанесению лакокрасочных материалов |
| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| 1 | Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса (Российский Союз химиков, РСХ) |
| 2 | ООО «Научно-исследовательский и аналитический центр «Техновек» |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 (ред. от 20.06.2011) "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет".

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111).

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.